中山市公安局古镇分局

应急联动数字集群手持台

采购项目

采购文件

中山市古镇镇公共资源交易中心

2019年7月

一、采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇镇公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受中山市公安局古镇分局（以下简称“采购人”）的委托，对中山市公安局古镇分局应急联动数字集群手持台采购项目进行采购。欢迎符合资格条件的报价人报价。

- 项目名称：中山市公安局古镇分局应急联动数字集群手持台采购项目

- 采购上限价：该项目采购上限价为人民币￥272600元;

采购说明：（一）该项目报价要求各报价单位报项目总价，报价超出采购上限价（总价）的单位作无效投标报价。（二）确定中标单位方式：报名成功后的单位均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件并出席开标会，现场唱标并按照各报价单位所报项目总价计算出平均价，以低于平均价且最接近平均价的报价单位确定为项目中标单位（若报价单位所报价格相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中标单位）。（三）若只有一个报价单位的由参与开标会的各监督单位代表与报价单位谈判确定，若报价偏离实际且报价单位不接受调整总价的作废标处理。（四）在采购需求范围内实行按实结算。

- 报价人资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，且独立于采购人和交易中心；

- 投标人须具有所投产品的合法生产或销售经营权，若投标人不是所报产品生产商的必须具有所报产品生产商针对本项目出具的有效授权函和售后服务承诺函；（报名时提供相关证件原件核查，否则不接受报名）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动

- 须成功在中山市古镇镇公共资源交易中心现场报名的供应商；

- 服务地点：中山市古镇镇内。

- 本项目不接受联合体报价；

注：1、本次采购活动不收取任何费用。

- 本次采购不需要递交保证金。

- 项目综合说明：本项目属于自主采购项目，不属于政府采购或招标范畴，政府采购或招标中某些习惯性做法并不一定适用本次采购活动。投标人应充分理解并遵守招标人的采购要求，否则可拒绝参加。

- 中标单位在中标结果公示期满后10个工作日内必须与采购人签订项目合同，否则作弃标处理。无正当理由未按要求签订合同的单位，从中标结果公示期满后起一年内禁止参加由我中心组织的采购项目。

- 报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）

报名时间： 2019年7月11日至2019年7月17日(上午8:30-12:00，下午2:30-5:30分，节假日除外）

报名地点：古镇镇行政服务中心（维稳中心楼）5号楼203室，中山市古镇镇公共资源交易中心内。

报名方式：报价单位提交以下资料现场报名。

①有效营业执照、②有效合法的生产证明资料文件或者销售授权函和售后服务承诺函③经办人身份证复印件及授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。

- 本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）：

- 递交报价文件截止时间： 2019年7月18日上午10时。

- 递交投标报价文件地点：中山市古镇镇公共资源交易中心

（古镇镇行政服务中心（维稳中心楼）5号楼207室）

- 交易中心、采购人将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

- 采购人联系方式

采购人：中山市公安局古镇分局

采购人联系人：何先生

电话：13924966620

- 有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇政府公共资源交易中心查询：

地址: 中山市古镇镇政府行政服务中心（维稳中心楼）五号楼二楼203室。

电    话：0760-88750828    传    真：0760-88750828

联 系 人：陈先生   蔡先生

九、   监督部门：古镇镇纪检办 联系电话：0760-22359610

二、用 户 需 求 书

  - 项目说明

- 项目名称：中山市公安局古镇分局应急联动数字集群手持台采购项目

- 采购人： 中山市公安局古镇分局

- 地点： 古镇东兴东路3号古镇公安分局

- 本项目的报价上限价为：272600.00元（含税），投标报价不高于报价上限价，否则作无效报价处理。

- 采购内容见下表：

| 序 号 | 货物名称 | 规格/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持台 | 规格：806~866MHZ 配置：主机1部，天线1根，高容量锂电电池2块，座充和线充1套，背夹1个，说明书1本. | 套 | 47 | 无 |

  - 采购方式：

- 交货期：签订合同后2日内。因中标单位原因每推迟一天罚款500元，罚款总额不超过合同价的10%。

- 采购单位：中山市公安局古镇分局。

- 采购方式：总价包干，总价包括了货物材料、包装、税费、运费、保险费、验收、资料、质保期内的全部费用。投标人应考虑并承担一定的风险，如物价的波动、气候条件的变化、地质水文及其他意外困难等。除招标文件或合同约定外，结算不得调整。

- 各投标人按规定格式编制投标报价书，材料价格自行考虑，验收前的所有物价波动均不予考虑索赔。

- 本项目不得转包。如中标人出现有转包行为、有严重的质量问题并经警告也未能返工合格的、有破坏生产行为的，建设单位有权终止合同并由中标人承担违约责任。

三、采购项目技术要求（注：投标单位的投标产品必须满足或优于下列条件）

##### 1.技术资料要求：

1）投标人所投的终端产品必须具有中国工业与信息化部《无线电发射设备型号核准证》，中标后提供《无线电发射设备型号核准证》复印件（加盖投标人公章）；

2）提供的设备应符合TETRA MoU（TCCW）的互可操作性（IOP）规范；中标后提交TETRA MoU（TCCW）颁发的互可操作性证书等相关材料（加盖投标人公章）；

3）所投无线用户终端必须是TETRA技术标准，工作频段TX在806～821MHz；RX在851～866MHz的设备。

4）所投手台必须为全键盘，具有内置GPS、北斗且带有彩色液晶显示屏的设备。

5）投标人在广东省有售后服务机构并提供证明（不接受转嫁其他公司售后的情况），售后服务人员不少于5人，需提供公告发布之日起往前追溯3个月的社保证明（加盖投标人公章）。

6）本次采购的对讲机必须与中山市公安局800MHz数字集群应急联动通信网实现互联互通，无缝对接。

##### 2.手台参数：

| 一般规格要求 |
| --- |
| 尺寸（带电池）高(宽(厚 | ≤130 mm (55 mm (40 mm |
| 重量（带电池、天线、腰夹） | ≤300g |
| 电池容量 | ≥2000mAh |
| 电池满容量工作时间（5/5/90） | ≥20小时 |
| 显示屏 | ≥130(90像素，262k真彩 |
| 背夹 | 有 |
| 通话组（TMO） | ≥3000个 |
| 通话组（DMO） | ≥1000个 |
| 通讯录 | ≥2000条记录 |
| 文件夹 | ≥250个 |
| 收发短信存储的数量 | ≥200条 |
| 通话组扫描 | ≥20个通话组 |
| 射频技术规格要求 |
| 静态接收灵敏度 | ≤－116dBm |
| 动态接收灵敏度 | ≤－107dBm |
| 发射功率 | ≥1.8W |
| 定位要求 |
| 跟踪灵敏度 | ≤－160dBm |
| 定位精度（－130dBm） | ≤2m的概率≥50% |
| 定位天线位置 | 集成在天线内 |
| 无线编程定位触发条件 | 支持，并支持两种或以上定位协议，触发间隔小于10秒 |
| 环境适应性要求 |
| 工作温度 | -30℃——+60℃ |
| 存储温度 | -40℃——+85℃ |
| 抗跌落、抗冲击、抗振动 | 同时支持ET300019S标准和MIL-STD-810D/E/F标准。 |
| 防尘防水 | 达到或优于IP65 |
| 老化试验 | MTBF≥5年 |
| 人机接口要求 |
| 中文显示及输入 | 支持并具备多种输入法（包括拼音、笔划、简体、繁体等） |
| 屏幕翻转 | 支持 |
| 长短信功能 | 单条短信可编辑、接收的汉字≥500个 |
| 键盘锁定 | 同时具备手动和自动锁定功能 |
| 前向扬声器 | 是 |
| 双麦克风 | 是 |
| 区域选择/倾向基站 | 支持 |
| WAP功能 | 支持 |
| 彩信功能(WAP PUSH) | 支持 |
| 语音业务（组呼）要求 |
| 单站集群提示 | 支持 |
| 通播组呼叫 | 支持 |
| 背景组（隐藏组） | 支持 |
| 紧急呼叫TMO | 支持 |
| 紧急呼叫DMO | 支持 |
| 紧急呼叫“热麦” | 支持 |
| 迟后进入 | 支持 |
| 动态组数量 | ≥2000个 |
| 扫描 | 支持 |
| 讲话方身份显示 | 支持 |
| 优先级监听 | 支持 |
| 语音业务（私密呼叫）要求 |
| 半双工/全双工 | 支持 |
| 灵活拨号（滚动，缩位，直接，字母搜索，重拨） | 支持 |
| 大音量/小音量 | 支持 |
| 来电显示 | 支持 |
| 预占优先 | 支持 |
| 语音业务（电话）要求 |
| 全双工 | 支持 |
| 免提 | 支持 |
| 灵活拨号（滚动，直接，字母搜索，快捷，单键，重拨） | 支持 |
| DTMF二次拨号 | 支持 |
| 数据业务要求 |
| 短信组发 | 支持 |
| 预定义数据库查询模板 | 支持，用于短信查询只发送有效字段 |
| 可4时隙捆绑分组数据 | 支持 |
| 多用户同时在线分组数据信道 | ≥60个用户 |
| 单键发状态消息 | 支持 |
| PEI接口 | 支持 |
| 同时短数据和语音 | 支持 |
| 安全业务要求 |
| 鉴权 | 明码/加密模式 |
| 安全密钥配置工具 | 支持 |
| 键盘删除密钥 | 支持 |
| 遥毙、遥开 | 支持，被遥毙的用户机不可加电开机或换网再用 |
| 分组数据用户鉴权 | 支持 |
| 用户安全性要求 |
| 专用紧急呼叫键 | 支持 |
| 紧急模式标识 | 支持 |
| 屏保 | 支持 |
| 通话组锁定 | 支持 |
| 禁止发射 | 支持 |
| 侦听 | 支持 |
| 用户界面要求 |
| 菜单专用软键 | 支持 |
| 侧面可编程专用功能软键 | 支持 |
| 数字键盘编程功能 | 支持 |
| 字体大小 | 支持 |
| 对比度调节 | 支持 |
| 大小音量切换键 | 支持 |
| 菜单快捷键编辑 | 支持 |
| 键盘音开关 | 支持 |
| 提示音开关 | 支持 |
| 可配置通知音 | 支持 |
| 背光灯 | 支持 |
| 键盘编辑扫描列表 | 支持 |
| 键盘编辑通讯录 | 支持 |
| 通话期间调用菜单 | 支持 |
| 呼叫记录：未接，已接，呼出列表 | 支持 |
| 配件要求 |
| 充电器 | 支持初次充满、快充、慢充和维护充电等充电模式，可同时对一块电池和对讲机带电池充电 |
| 电池电压 | 电压范围应满足3.0V（完全放电）到4.2V（充满电后2小时） |
| 电池化学性质 | 锂离子 |
| 电池充电次数 | ≥400次 |
| 电池性能 | 工作周期5/5/90>16小时；工作周期5/35/60>12小时 |
| 电池安全防护 | 支持接触短路保护 |

##### 3.项目实施及售后服务要求：

整体要求：

中标人要规范地完成本项目的设计、实施，包括本项目采购设备的实施、用户培训、货物验收、技术支持与服务等内容。

具体要求包括：

（１）中标人必须服从招标方的统一协调，就本项目的方案设计、设备供货、系统实施、技术支持、运行维护等方面与相关单位密切配合实施，确保圆满完成。

（2）中标人要具备项目实施组织能力，组织协调各设备制造商有序的进行设备的安装和调试。

（3）投标人在投标过程中承诺所能实现的功能指标，验收时，投标人交付的货物的技术指标出现可能达不到投标人投标文件承诺的情况时，招标人有权委托具有省级或以上资格、资质的行业鉴定机构或政府主管部门进行检验，检验结果是最终的，对双方均有约束力。如检验结论证明货物的技术指标达不到投标方投标文件承诺，相关检验费用及由此发生的所有费用由投标人负担，招标人凭检验结论要求投标人承担违约责任。

（4）要求投标人提供所有可拆分的设备价格清单。

（5）售后服务、培训方案和验收监测：

| 序号 | 要求项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品安装调试 | （1）到货验收后15日内完成入网调试。在调试过程中中标人应对招标人技术人员所提出的技术问题给予满意的答复。 （2）投标人应根据用户需求，提供技术解决方案，并制定详细的安装、调试、验收的工程实施方案（包括工程实施的时间、进度、安排等）。 （3）中标人负责本项目相关设备的安装、入网、调试工作。 |
| 2 | 到货期 | 到货期：合同签订日起2天内送达指定地点并验收合格。 |
| 3 | 技术培训要求 | 投标人应免费提供下列培训： 手持台的使用操作和维护。要求参加培训人员能够胜任手持台的实际操作和日常管理、维护。 |
| 4 | 售后服务要求 | 投标人提供至少主机1年、附件半年的保修和技术支持服务（以投标人提供的投标文件为准）。 产品质保期自产品正式验收合格之日起开始计算。保修期间投标人要保修除消耗品以外的所有设备。 |

四、验收要求

- 依标书要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

- 全部货物（包括质量问题更换的货物）进行验收，验收完毕由采购方和中标单位在验收报告上签名；

- 因物品的质量问题发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。中标单位与采购方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由采购方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由中标单位承担。

五、结算及支付方式

1、合同签定后，货到并通过验收后，支付合同款项的95%，验收合格满1年后支付合同款项的5%；

2、每一笔款项均由被采购方开具同等额的发票，否则，采购方有权拒绝支付货款；

3.在保质期内，发现产品有质量问题的，中标单位在收到采购方通知之日起七天内无条件为采购单位更换相关的合格产品。由此产生的一切费用均由中标单位承担。

六、采购人配合事项

投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

三、报价要求

投标单位必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

备注：1、该报价文件要求一正一副，密封递交。

## 表1  报价函

致：中山市古镇镇公共资源交易中心

根据贵方的中山市公安局古镇分局应急联动数字集群手持台采购项目的询价邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价单位名称）       参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价

总价（元）：                （大写），              （小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

## 表2  投标分项报价表

（报价格式，供应商自定，此表仅作参考）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项内容 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：

## 表3  法定代表人授权委托书

致：采购人/古镇镇公共资源交易中心：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权单位：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

## 表4  法定代表人证明书

致：采购人/古镇镇公共资源交易中心：

（          ）同志，现任我单位（          ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                         单位：               （盖章）

附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

## 表5 服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1.人员配置

2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

5.供应商的其他资料。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

表6  投 标 承 诺 书

中山市古镇镇公共资源交易中心/采购单位 ：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向交易中心/采购单位郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照招标文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受招标人违约处罚。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

9.保证中标之后密切配合招标人开展工作，接受招标人的监督管理。

9.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# Text boxes

被授权代表身份证反面复印件

被授权代表身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

法定代表人身份证正面复印件