温馨提示

- 如无另行说明，竞争性磋商文件递交时间为报价截止时间之前30分钟内。

- 报价截止时间一到，政府采购代理机构不接收供应商的任何相关响应文件资料、文件。为避免因迟到而失去磋商资格，请适当提前到达开标室。

- 磋商保证金必须于《竞争性磋商邀请函》规定的时间前到达中山市公共资源交易中心账户（供应商完成网上操作后，按系统提供银行账号缴纳磋商保证金）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因磋商保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写报价一览表、分项报价表。如有多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组名称必须对应。

- 请仔细检查响应文件是否已按竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 供应商请务必将保证金按竞争性磋商文件的要求存入指定的保证金专用账户，切勿将款项转错账户，以免影响磋商。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了竞争性磋商文件但决定不参加本次磋商的单位，在首次响应文件递交截止时间的3日前，按《竞争性磋商邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 供应商在磋商现场签到时务必带上企业数字证书（指纹质量较差的情况下使用）。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非竞争性磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞争性磋商文件为准）

目  录

第一部分  竞争性磋商邀请函	1

第二部分  用户需求书	6

第三部分  磋商须知	21

第四部分  合同书格式	42

第五部分  响应文件格式	53

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

第一部分 竞争性磋商邀请函

项目概况

中山市南区第一幼儿园信息化系统设备 采购项目的潜在供应商应在 四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司（地址：中山市南区恒美恒洋四街三巷4号）获取采购文件，并于 2020 年 09 月18 日 09点  30   分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

采购项目编号： 442000-202008-nq007-0006

采购项目名称：中山市南区第一幼儿园信息化系统设备

采购方式：竞争性磋商

中介预算金额： 1789141.25元

最高限价（如有）：￥1600000.00，投标报价低于或等于最高限价为有效报价，否则作无效投标处理。

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 标的名称：中山市南区第一幼儿园信息化系统设备

2、标的数量：1项

3、简要技术需求或服务要求：

（1）资金来源：区财政资金；采购表编号nqc2008018

（2）项目内容：主要包括校园中心机房、综合布线系统、计算机网络系统、校园广播系统、音体活动室及多功能室设备、多媒体电教一体机平台、视频监控系统、周界防范系统、阳光饭堂、出入口人脸识别道闸系统、信息发布系统等。具体详见竞争性磋商文件第二部分“用户需求书”、中介预算及设计图纸的内容。

（3）服务期限：25天，具体服务起止时间以双方签订的合同为准。

（4）合格的供应商应对所投包组所有磋商内容进行报价，不允许只对部分内容投标报价。

（5）本项目不允许提交备选方案。

（6）需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购函〔2019〕1号）。

4、其他：/

合同履行期限：25天，具体服务起止时间以双方签订的合同为准。

本项目不接受联合体报价。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；[提供在中华人民共和国境内注册的法人（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证）或其他组织的营业执照复印件；如依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记复印件]；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (提供2019年至响应文件递交截止时间前任意1个月的财务状况报告复印件或2017-2019年度任一年度财务报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件) ；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(按竞争性磋商文件第五部分响应文件格式填写）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年11月份或之后任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按竞争性磋商文件第五部分响应文件格式提供“资格声明函”）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（按竞争性磋商文件第五部分响应文件格式提供“资格声明函”）。

3.2、采购人或政府采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录（查询时间为响应文件递交截止时间前一个工作日12:00止），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按竞争性磋商文件第五部分响应文件格式提供“资格声明函”。）

3.4、供应商必须在中山市公共资源交易网完成网上参与投标操作并在规定的时间内获取竞争性磋商文件。

三、获取采购文件

时间： 2020 年 09  月 02  日至2020年09  月 09  日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午 09:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外）

地点：中山市南区恒美恒洋四街三巷4号

方式：现场购买

售价（元）：500

四、响应文件提交

截止时间：2020 年  09 月 18  日 09 点 30 分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日；从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日；从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心（详见开标当天开标室安排）。

- 开启

时间： 2020 年 09 月 18 日 09  时 30 分（北京时间）

地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心（详见开标当天开标室安排）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.符合资格的供应商应当在采购公告规定的投标截止时间前完成网上参与投标。具体操作方法如下：

（1）对于初次参与我市政府采购活动的供应商，须先在中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn）上注册登记后，才能参与本项目的投标。注册具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网→服务指南→办事指引→中山市公共资源交易系统用户自主注册办理指引” 栏目相关信息，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167。

（2）已注册登记的供应商应当在采购公告规定的投标截止时间前，自行登录中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn），使用企业数字证书（GDCA-KEY）通过“业务系统登录”窗口进入“中山市公共资源交易平台-政府采购交易系统”，点击“参与投标”，选择相应的采购项目点击“我要投标”，咨询电话：0760-89817351。

（3）供应商应当在采购公告规定的投标截止时间前，登录“中山市公共资源交易平台”完成上传响应文件和确认投标等操作。具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网→服务指南→资料下载→政府采购系统（企业）用户手册（10.30更新或最新版本）”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351。

2.购买竞争性磋商文件方式：供应商应携带营业执照复印件及购买人正反面身份证复印件（复印件加盖公章）到采购项目代理公司购买竞争性磋商文件。（2)竞争性磋商文件电子文档在中山市公共资源交易网上自行下载。购买竞争性磋商文件的供应商，均被视为已充分理解本竞争性磋商文件邀请函的有关要求，采购人及政府采购代理机构均无责任承担其是否符合合格供应商资格要求而引起的一切后果。

3.磋商保证金：供应商应在提交响应文件截止时间前一次性缴纳磋商保证金，并成功到达指定银行账号，否则视为无效保证金。磋商保证金为：¥30000元（大写：人民币叁万元整）。保证金账号由供应商通过交易系统申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳磋商保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过。供应商需自行检查磋商保证金到账情况。具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>政府采购交易系统>>交易列表>>在相应项目处点击‘管理’>>子账号申请>>缴款通知书”。

4. 参加磋商的供应商代表应在提交响应文件截止时间前完成签到，签到方式有：①使用指纹或身份证或使用“粤省事”居民身份电子凭证签到（相关人员指纹或身份证信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入，使用“粤省事”居民身份电子凭证其居民身份证签发地需为广东省内，具体操作详见中山市公共资源交易中心关于启用“粤省事”居民身份电子凭证开标签到功能的通知，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167）的,以提交响应文件截止时间前完成指纹或身份证或使用“粤省事”居民身份电子凭证签到确认响应文件递交的有效性；②使用企业数字证书签到的，以提交响应文件截止时间前完成企业数字证书签到确认响应文件递交的有效性；③如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以提交响应文件截止时间前签署的纸质签到文件确认响应文件递交的有效性。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中山市南区文体教育局

地址： 中山市南区政府办公楼

联系方式： 曾老师/0760-88961909

2.采购代理机构信息

名称：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

地址：中山市南区恒美恒洋四街三巷4号

联系方式：0760-88662692

3.项目联系方式

项目联系人：黄小姐/韩小姐

电话：0760-88662692

发布人：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

发布时间：2020 年09 月 02 日

# 第二部分  用户需求书

## 概述

- 供应商应注意竞争性磋商文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。竞争性磋商文件中的技术参数要求为本项目采购可接受的最低标准，供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过竞争性磋商文件的要求，否则可以视为不满足或负偏离。

- 采购人拟通过竞争性磋商方式确认：中山市南区第一幼儿园信息化系统设备  交供应商一名。

- 成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 本磋商文件中凡标有星号“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。报价人要特别加以注意且必须对此做出回答并完全满足这些要求。任何负偏离都将导致废标。

## 商务需求

- 报价方式：

- 磋商报价为：固定总价。报价不得高于本项目的上限价，否则将导致废标。

- 磋商报价应包括：标的设备供货、人工、其他附件、安装配件、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、资料、质保期、售后服务等相关的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在实施工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 货币：人民币。

- ★服务期限：25个日历天，具体服务起止时间以双方签订的合同为准。(开工日期以监理发出的开工令或者建设单位书面同意的为准)。

- 中标单位订购材料及设备前，需提供三家或以上样品及品牌给采购人，经采购人签字确认后才能进行订购，否则采购人有权不予以验收。

- 技术要求

（一）、建设目标

1、在数字智慧校园的基础上，充分应用云技术、物联网技术、资源的数字化技术、教学轨迹的大数据技术，通过一体化设计，把学校所有的信息化管理和教学系统集成一个整体，最终建设成为具有人工智能的校园网云平台，从而提高学校的教学和管理水平。实现教学信息与教学的深度融合。包括教师云办公、教学管理、多媒体智慧教室的建设。

2、安防：建设全校安防监控系统，建设脉冲电子围栏，实现整个校园的综合监管，实现全网调度、管理及智能化应用，为用户提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统。

3、数字IP网络广播及各场室音响系统：全校建设数字广播系统，可独立控制每个终端播放的内容，不仅能够完全实现传统广播系统的基本功能，如校园日常广播、上下课铃声播放、分区广播、消防报警等基本要求，而且还具备音频自由播放、相互通信互动，点播对讲等功能；各功能室根据实际建设要求，音响系统还可以在课余时间播放校园节目，开展学校节目表演等使用，丰富学生课外活动。

（二）、设计要求

根据教育部印发的《教育信息化十年发展规划（2011－2020年）》相关文件精神，明确提出要运用云计算、顶层设计等先进技术和理念进行智慧校园的建设，依托云计算、大数据、云存储、虚拟化、物联网等先进技术的优势，结合教育智慧化的实际，打造基于数字校园的智慧校园。

结合前期调研，及本新建校的实际开班情况，总结出要建设一个真正的智慧校园，必须以促进信息技术与教育教学深度有效融合、提高学与教的效果为目的，以物联网、云计算、大数据分析等新技术为核心技术，提供一种环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、协作型一体化的教学、教务和管理，我们提出本新建校的信息化建设遵循顶层设计、统一规划、分步实施的原则，分三年投资建设，逐步完善并最终实现智慧校园：1个数据中心＋智慧校园基础设施 ＋智慧校园应用系统＋智慧性资源。

总体规划应遵循以下设计原则：

### 1、一体化设计

要求智慧校园采用一体化设计。可通过云技术构建信息共享的基础平台，把各应用系统嵌入到云平台中，实现用户信息、教学资源信息、教学轨迹信息、操作界面信息的共享，统一操作界面、统一数据访问、统一身份认证、统一资源调用，为实现大数据分析及个性化辅导提供基础。

### 2、智能化设计

要求智慧校园采用智能化设计。可通过物联网技术把所有多媒体设备物联起来，实现一个平台对所有设备的集中管控，故障自检、故障告警、设备归档，并且所有设备可以根据学校课程表实现自动化、场景化运行。

### 3、实用化设计

要求智慧校园采用实用化设计。不仅能够满足学校多媒体教学需求、云桌面管理需求，还可以实现对全校所有的校园广播系统、资源库管理系统、校园监控系统的管控及大数据分析，满足用户全面位、立体化的需求。

（三）、采购项目需求、技术参数要求表（具体设备数量及参数以中介预算及设计图纸为准）

| 序号 | 项目名称 | 材料（设备）参数、要求 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、校园中心机房 |  |  |  |
|  | 一、机房装修 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 1、标准机柜安装 H9642 2、设备机柜¦立式机柜，尺寸：高度：2000mm、宽度：600mm、深度：800mm；带锁，钢化玻璃单开前门，带风机 （含2个8位16A电源插座、3块层板、带防雷20A输入8位10A万能插输出，带保护地排） 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢¦10# 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 3.000 |
| 2 | 电源线RVV2*2.5mm2 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、电源线¦RVV2*2.5mm2 | m | 30.000 |
| 3 | 10A单相二三插插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、成套插座¦10A单相二三插插座 | 个 | 2.000 |
| 4 | 地面防静电漆 | 1、名称：地面防静电漆 2、材料及性能：环氧聚氨酯、耐磨、防静电 | m2 | 12.000 |
| 5 | LED平板灯盘 | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ＞1000 2、成套灯具¦600*600LED灯盘 48W | 套 | 2.000 |
| 6 | 出门按钮 | 1、按钮安装 2、出门按钮¦86型 | 个 | 1.000 |
| 7 | 应急灯 | 1、密闭灯具安装 应急灯 2、成套灯具¦国标消防应急灯 3、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 4、成套插座¦10A单相二三插插座 | 套 | 1.000 |
| 8 | 机房出入口指示牌 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 2、机房出入口指示牌 | 套 | 1.000 |
| 9 | 照明开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关¦标准86合 | 个 | 2.000 |
|  | 二、机房电气 |  |  |  |
| 10 | 机房UPS输入/输出 交流配电箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、机房UPS输入/输出 交流配电箱¦定制；输入空开：1*40A/3P；含40KA浪涌保护器；输出空开：63A/2P+4*25A/1P+3*10A/1P+2*10A/1P | 台 | 1.000 |
| 11 | 镀锌线槽（强电） | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、镀锌线槽（强电）¦100*100*1.5mm | m | 20.000 |
| 12 | 镀锌线槽（强电） | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、镀锌线槽（强电）¦200*100*1.5mm | m | 20.000 |
| 13 | 角钢支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、角钢¦63*63*6 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg | 37.110 |
| 14 | 电力电缆ZR-RVVZ-5*10mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩：C4-8-1+补C4-8-1 2、铜芯电缆¦ZR-RVVZ-5*10mm2 | m | 10.000 |
| 15 | 电力电缆ZR-RVVZ-3*6mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆¦ZR-RVVZ-3*6mm2 | m | 75.000 |
| 16 | 电力电缆ZR-RVVZ-3*2.5mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆¦ZR-RVVZ-3*2.5mm2 | m | 75.000 |
| 17 | 电力电缆ZR-RVVZ-5*16mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩：C4-8-2+补C4-8-2 2、铜芯电缆¦ZR-RVVZ-5*16mm2 | m | 50.000 |
| 18 | 电力电缆ZR-RVVZ-3*16mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆¦ZR-RVVZ-3*16mm2 | m | 10.000 |
|  | 三、UPS工程 |  |  |  |
| 19 | UPS供电 | 1、额定功率：10KVA 2、输入输出模式：三进单出 3、输入电压：220V 4、效率：不低于90% 5、短路电流：137A 6、输出功率因数：0.9 7、转换时间：零毫秒转换 8、通讯端口：RS232 9、噪声：小于50dB 10、宽*深*高：245*539*455 | 套 | 1.000 |
| 20 | 电池 | 1、免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压／容量(V/A·h) 12/100 2、免维护铅酸蓄电池¦容量12V38AH1.密封反应率≥98%、充电过程中遇明火，不引燃，不引爆 | 个 | 16.000 |
| 21 | 电池箱 | 1、电池箱安装 落地式 2、电池箱¦定制长78*宽47*高62cm | 个 | 1.000 |
| 22 | 辅材 | 1、线槽、网线、水晶头和通讯线缆等 | 项 | 1.000 |
|  | 四、动力环境监控 |  |  |  |
| 23 | ▲动环监控主机 | 1、一体化智能监控单元，授权10个设备，支持门禁，不支持串口服务器，集成10个DI、4个DO、6个RS232/RS485、2个USB、1个以太网、14组12V电源，支持串口卡扩展4个RS485/232接口，支持AI卡扩展8个AI接口；尺寸：428*250*44，含软件 | 台 | 1.000 |
| 24 | 二路三相电子式电能表（含电流互感器） | 1、三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等，支持RS485通讯接口。 | 个 | 1.000 |
| 25 | 三相电量仪配件 | 1、电流互感器，100A/20mA，线长3米，带水晶插头+转接头 | 套 | 1.000 |
| 26 | 光电感烟火灾探测器 | 1、点型探测器安装 感烟 2、点型探测器¦光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 个 | 1.000 |
| 27 | 温湿度传感器 | 1、温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出；尺寸：86*86*30 | 个 | 1.000 |
| 28 | 不定位漏水传感器 | 1、区域式漏水控制模块：工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：500米；1 组，常态断开或常态闭合；4档灵敏度可设置；具有报警消除按钮； 2、5m感应绳：漏水感应绳 XW 1100C–5M；线缆直径：7.5mm;导线外阻：20欧/100m;最大暴露温度：85℃;标配2米引出线 | 个 | 2.000 |
| 29 | 辅材 | 1、线槽、网线、水晶头和连接线缆等 | 批 | 1.000 |
|  | 五、防雷接地 |  |  |  |
| 30 | 机房总地排 | 1、接地母线敷设 户内接地母线敷设 2、接地铜带¦紫铜带600*100*10mm（含钻孔、固定、连线等） | 项 | 1.000 |
| 31 | 等电位连接线 | 1、接地母线敷设 户内接地母线敷设 2、等电位连接线¦BVR6平方国标地线 | m | 90.000 |
| 32 | 等电位连接线 | 1、接地母线敷设 户内接地母线敷设 2、等电位连接线¦BVR10平方国标地线 | m | 10.000 |
| 33 | 等电位连接线 | 1、接地母线敷设 户内接地母线敷设 2、等电位连接线¦BVR25平方国标地线 | m | 75.000 |
| 34 | 等电位连接线 | 1、接地母线敷设 户内接地母线敷设 2、等电位连接线¦BVR95平方国标地线 | m | 75.000 |
| 35 | 防雷接地配件 | 1、接地端子、线耳、接地箱等配件 | 批 | 1.000 |
|  | 六、消防 |  |  |  |
| 36 | 手提式二氧化碳灭器 | 1、灭火器具安装 灭火器安装 手提式 2、手提式二氧化碳灭器¦容量：2KG；喷射距离：≥3m；喷射时间：≥8秒；使用温度：-20℃-50℃；尺寸：110cm*390cm | 个 | 2.000 |
| 37 | 消防箱 | 1、灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 2、消防箱¦尺寸340W*150D*460H(mm） | 个 | 1.000 |
|  | 七、其他 |  |  |  |
| 38 | 防鼠挡板 | 1、防鼠挡板 | 项 | 1.000 |
| 39 | 辅材 | 1、水晶头、扎带、胶布、铁线等 | 项 | 1.000 |
|  | 二、综合布线系统 |  |  |  |
|  | 1、信息点部分 |  |  |  |
| 40 | 六类信息插座面板（数据单口，含六类模块） | 1、符合标准:ISO/IEC 11801：2008；YD/T 926.3-2009；并超越ANSI/TIA /EIA- 568-C.2； 2、IDC 采用45度自锁式结构交叉设计； IDC材料：磷青铜； 金针：磷青铜表面镀金 ； 3、防尘盖：透明PC材料； 4、插头与插座插合次数：≥1000次； 5、导线端接次数：≥250次； 6、打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式； 7、卡接导体线规：22~26AWG； 8、工作温度：-25～60℃。 | 个 | 168.000 |
| 41 | 六类网络跳线 | 1、六类高性能跳线;1.5米 | 条 | 168 |
| 42 | 信息点底盒 | 1、暗装底盒，86型底盒，尺寸：86×86×45mm 安装方便，坚固耐用 2、颜色：瓷白色 3、材料：ABS | 个 | 168 |
|  | 2、水平子系统 |  |  |  |
| 43 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；并超越ANSI/TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对双层绝缘衰减余量增强，使得线缆性能更稳定 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：0.574mm,23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | m | 10065 |
|  | 3、管理间子系统 |  |  |  |
| 44 | 1U金属封闭式理线架 | 1、线管理器安装 1U 2、线管理器¦1U金属封闭式理线架 | 个 | 16.000 |
| 45 | 24口配线架 | 1、配线架安装 24口 2、配线架¦24口配线架 | 个 | 16.000 |
| 46 | 六类网络跳线 | 1、六类高性能跳线;2米 | 条 | 356 |
| 47 | 综合布线机柜 | 1、立式机柜，尺寸：高度：2000mm、宽度：600mm、深度：600mm；带锁，钢化玻璃单开前门，带风机（含2个8位16A电源插座、3块层板、带防雷20A输入8位10A万能插输出，带保护地排） | 台 | 2.000 |
| 48 | 综合布线机柜 | 1、立式机柜，尺寸：高度：1200mm、宽度：600mm、深度：600mm；带锁，钢化玻璃单开前门，带风机（含2个8位16A电源插座、3块层板、带防雷20A输入8位10A万能插输出，带保护地排） | 台 | 1 |
| 49 | 综合布线箱 | 1、挂墙机箱,尺寸：高度：500mm、宽度：600mm、深度：450mm；带锁，（含电源插座、带防雷、带保护地排） | 台 | 1 |
|  | 4、室内线槽及辅材 |  |  |  |
| 50 | 水平线槽吊挂支承物 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、角钢¦30*30*3mm 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg | 54.43 |
| 51 | 镀锌线槽80*60*1.0mm | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、镀锌线槽¦80*60*1.0mm | m | 60 |
| 52 | PVC塑料线槽60*22mm | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 170 2、PVC塑料线槽¦60*22mm | m | 510 |
| 53 | PVC塑料线槽39*19mm | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、PVC塑料线槽¦39*19mm | m | 522 |
| 54 | 辅助材料 | 1、辅助材料 2、水晶头、扎带、胶布、标签纸、铁线电源线、电力电缆等 | 项 | 1.000 |
|  | 5、电话系统 |  |  |  |
|  | 5.1信息点 |  |  |  |
| 55 | 单口86型信息面板 | 1、86 型单口，与RJ45 模块配套； 2、材料：优质工程塑料ABS； 3、带有防尘盖，防止灰尘； 4、带有标识条，方便编号管理和维护使用； 5、组合式结构，前后双层面板； 6、颜色：瓷白色。 | 个 | 19 |
| 56 | 信息点底盒 | 1、暗装底盒，86型底盒，尺寸：86×86×45mm 安装方便，坚固耐用 2、颜色：瓷白色 3、材料：ABS | 个 | 19 |
|  | 5.2水平区子系统 |  |  |  |
| 57 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；并超越ANSI/TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对双层绝缘衰减余量增强，使得线缆性能更稳定 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：0.574mm,23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | m | 1525 |
|  | 5.3垂直干线子系统 |  |  |  |
| 58 | 室内通信电缆50对 | 1、穿放、布放大对数电话电缆 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放大对数电话电缆(对以内) 50 2、大对数电话电缆¦50对 | m | 72 |
| 59 | 室内通信电缆100对 | 1、穿放、布放大对数电话电缆 线槽、桥架、支架、活动地板内明布放大对数电话电缆(对以内) 100 2、室内通信电缆¦100对 | m | 30 |
| 60 | 110型100对语音配线架 | 100对110机架型配线架,标准19英寸110型机架型,包括：主配线架背板/标签条支架，（含110模块,1个1U理线架）； IDC材料：磷青铜； 塑料件：ABS； 塑料件颜色：象牙色； 金针：磷青铜； 导线压接次数：≥200次； 插入力：≤20N； 拔出力：≥20N； 抗张力：≥133N； 卡接导体线规：22~26AWG； 金属线缆理线架（带盖板）：1U ； 材料：SPCC冷轧钢板 理线口位：24位。 | 个 | 2 |
|  | 5.5设备间子系统（机房） |  |  |  |
| 61 | 110型100对语音配线架 | 100对110机架型配线架,标准19英寸110型机架型,包括：主配线架背板/标签条支架，（含110模块,1个1U理线架）； IDC材料：磷青铜； 塑料件：ABS； 塑料件颜色：象牙色； 金针：磷青铜； 导线压接次数：≥200次； 插入力：≤20N； 拔出力：≥20N； 抗张力：≥133N； 卡接导体线规：22~26AWG； 金属线缆理线架（带盖板）：1U ； 材料：SPCC冷轧钢板 理线口位：24位。 | 个 | 1.000 |
| 62 | 辅材 | 1、辅材 2、接头，标签纸，螺丝，铁芯扎线 | 批 | 1 |
|  | 6、配套管道 |  |  |  |
| 63 | 塑料管道φ100 | 1、电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 2、塑料管¦φ100 3、PVC管接头¦φ100 4、PVC弯管¦φ100 | m | 153 |
| 64 | 沙井400×300mm | 1、沙井400×300mm | 个 | 7 |
|  | 三、计算机网络系统 |  |  |  |
| 65 | ▲上网行为管理系统 | 1、性能指标：网络吞吐量300Mb、推荐带宽150Mb、支持用户数600、每秒新建数1200、最大并发数60000； 2、硬件指标：1U，单电源，4个千兆电口，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，4G内存，硬盘128GB-SSD; | 台 | 1.000 |
| 66 | ▲防火墙 | 1、4GE+2Combo，可扩展千兆电口/千兆光口/万兆光口，支持BYPASS插卡，集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能与一身，全局配置视图和一体化策略管理支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等 | 套 | 1.000 |
| 67 | ▲核心传输单元 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发率≥1440Mpps； 2、主控引擎≥2、整机业务板槽位数≥3； 3、基础配置：总机箱一台、双主控、双电源、基本软件一套； 4、支持纵向虚拟化技术，能够将不同网络层次的设备（包括AP）虚拟为一个网元进行管理， 支持2层Client架构，多达2K AP和1280台接入交换机。 5、支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s ； 6、支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s ； 7、可以基于端口虚拟成16个虚拟系统，每个虚拟系统独立工作； 8、支持多种数据中心特性，包括FCoE，TRILL，VXLAN和VS； 9、支持32k个MPLS标签/标签交换路径（LSP）； 10、支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式； 11、提供广播风暴抑制功能； 12、风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； 13、支持5级的层次化QoS（HQoS），以提供差别服务； 14、支持16x10GE、32x10GE、2x100GE线卡在100%线速转发，时延 <1.2μs； 15、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2； 16、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 17、支持WEB网管； | 台 | 1.000 |
| 68 | ▲核心交换机板卡 | 1、36端口千兆电口和12口千兆光口业务板 | 张 | 1.000 |
| 69 | 网络传输单元 | 1、24个10/100/1000BASE-T； 2、4个复用的千兆Combo SFP ；4个上联电口； 3、支持USB端口，交换容量≥256Gbps，转发性能≥72Mpps； 4、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 5、支持跨设备链路聚合。 6、支持策略VLAN。 7、支持PVLAN/MUX VLAN。 8、支持MEF9、MEF14，路由表≥4K，静态路由，支持RIP； 9、支持IPv6支持IPv4/IPv6双栈 IPv6 over IPv4隧道，IPv4 over IPv6隧道； 10、支持ND, RIPng； 11、支持IPv6； 12、支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 13、支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 14、支持BPDU guard， Root guard； 15、支持802.1X； 16、支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源； 17、支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网 | 台 | 7.000 |
| 70 | 网络传输单元 | 1、提供2个上联千兆电口； 2、网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x。 3、端口：16个10/100/1000Mbps RJ45 端口。 4、性能：存储转发，支持8K的MAC地址表深度。 5、工作温度：0℃～40℃ 6、输入电源：100-240V～ 50/60Hz | 台 | 1.000 |
| 71 | 监控传输单元 | 1、提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 2、支持6 KV防浪涌（PoE口）。 3、支持PoE输出功率管理。 4、千兆网络接入设计。 5、线速转发、无阻塞设计。 | 台 | 3.000 |
| 72 | 无线传输单元 | 1、提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2、支持IEEE 802.3at/af 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 4、支持6KV防浪涌（PoE口） 5、支持PoE输出功率管理 6、千兆网络接入设计 7、线速转发、无阻塞设计 | 台 | 1.000 |
| 73 | 监控传输单元 | 1、端口：下行24个1000M以太网端口，2个上联的千兆的光电复用口； 2、交换容量≥32Gbps 3、转发性能≥6.6Mpps 4、业务端口防雷能力：6KV 5、支持8K MAC地址表； 6、支持删除动态MAC地址； 7、支持MAC地址老化时间可配置； 8、支持基于端口的MAC 地址学习使能控制； 9、支持黑洞MAC地址； 10、支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN 11、支持基于端口的VLAN 12、支持基于MAC地址的VLAN 13、支持基于端口的QinQ 14、支持IPv6协议 15、支持配置静态路由 | 台 | 2.000 |
| 74 | ▲汇聚传输单元 | 1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥160Mpps； 28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP； 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡； MAC表支持64,000条表项； 路由表≥16k； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL； 支持MPLS L2VPN (VLL和VPLS)、L3VPN、流量工程（TE）、支持4,000条MPLS 标签交换路径（LSP）； 支持对端口入方向、出方向进行速率限制； 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 支持基于队列限速和端口整形功能； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持黑洞MAC地址； 支持CPU保护功能； 支持纵向虚拟化，管理员可以将交换机、无线AP接入点作为一台虚拟设备进行管理。当纵向虚拟化系统parnte交换机配置正确时，交换机支持在纵向虚拟化系统环境中即插即用； 支持SNMPv1/v2/v3； | 台 | 1.000 |
| 75 | ▲AC控制器 | 1、支持最大管理AP数量≥256；数据转发性能≥4 Gbps；提供6个千兆RJ45电口和2个千兆Combo口； 2、支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑； 3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 5、支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 6、支持内置portal服务器； 7、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 8、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题； 9、支持4-7层应?用识别，识别800多种应?用（如QQ、BT、微信等）且能针对识别出的不同应用设定相应管控策略，应用识别库可更新。 10、支持WIDS/WIPS，非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御； 11、提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控，并支持性能趋势分析。 | 台 | 1.000 |
| 76 | AP授权 | 1、AP授权 | 台 | 21 |
| 77 | 无线AP | 1、支持2×2 MIMO，每射频速率300Mbps； 2、支持最大接入用户数≥128个；GE上行电口，自适应10/100/1000Mbps；FE下行电口≥2个，自适10/100Mbps PoE供电， 设备功耗≤6W； 3、天线发射功率≥16dBm，支持按1dB步长调整发射功率； 4、支持SSID个数≥8； 5、支持波束成形技术（Beamforming） 6、支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术； 7、支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用； 8、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； 9、支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI 10、支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击。 11、支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能 | 台 | 21 |
|  | 四、校园广播系统 |  |  |  |
|  | 一、机房设备 |  |  |  |
| 78 | ▲IP网络广播主机 | 1、处理器：支持Core i3 2、显示屏：17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1920*1080）。 3、内存：DDR3 1333/1600MHz，8G DIMM Slot接口，可扩展至16G。 4、硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。 5、电源类型:300W工业开关电源。 6、操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX。 7、触摸屏:电阻式触摸屏。 8、硬盘扩展:一个SATA 2.0 Connector ，两个SATA 3.0 Connectors。 9、主板扩展接口：一个PCI-E X16 Slot接口。 10、显示接口:1个VGA接口。 11、网口：2个，支持10/100/1000Mbps。 12、串口：1个，RS-232串口 13、USB : 两个USB 3.0 Connectors ，4个USB 2.0 Connectors。 14、话筒：6.35话筒插口*1，3.5话筒接口*1。 15、线路输入：3.5线路输入接口。 16、鼠标键盘接口：1个PS/2 17、并行端口：1个。 18、工作环境:-10℃~50℃。 | 台 | 1.000 |
| 79 | 网络采集器 | 1、输入电源：AC 220V±10%； 2、待机功耗：≤3W 3、音频输入：5路 4、音频输入接口：3路RCA接口，2路6.35MIC接口 5、音频输出接口：2路RCA接口 6、网络通讯协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 7、音频位率：8Kbps~320Kbps 8、采样率：8K~48KHz 9、音频格式：MP3 10、网络传输速率：100Mbps 11、网络延时：≤50ms 12、工作环境温度：-20℃～+70℃ | 套 | 1.000 |
| 80 | 广播话筒 | 鹅颈式咪杆输入： 1、指向性：单指向； 2、输出阻抗：≤200Ω±30%； 3、灵敏度：47dB±3dB； 4、电源：DC 3V； 5、拾音距离：20-50cm。 6、配件：8M连接线、防风海绵。 | 台 | 1 |
| 81 | 可视应急广播平台软件 | 1、采用B/S架构，网络化设计，支持局域网； 2、平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3、平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 4、平台具有多达五种应急预案设置，可一键启动和停止应急预案，预案内容可根据用户需求设置； 5、具有用户级别设置管理功能和多级优先级别设置和自动识别功能，按照行政级别越高越优先的逻辑进行设计，日常广播上级优先，应急广播下级优先，平台支持个性化级别设置； 6、平台支持音源优先级别设置功能，支持对多种信源的下发优先级进行设置； 7、支持Android和IOS操作系统手机APP管理和操作，简单方便； 8、具有终端设备地址、名称、联系人等信息进行注册、删除功能，非注册终端不能接入平台； 9、平台支持全区、分区、单点实时广播音视频文件和图文编辑与发布功能； 10、平台支持全区、分区、单点实时发布文字信息功能，文字发布次数可设置； 11、平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能； 12、平台支持消防报警联动功能，在 服务器上设定报警模式，可进行联动报警； 13、平台支持回传下载终端设备广播内容（终端设备具有广播内容录音功能）实时监测终端设备广播信息功能； 14、平台支持远程电话、短信应急广播，电话或短信信源通过平台下发至终端； 15、平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； 16、平台支持多套流程（定时）广播 | 套 | 1 |
| 82 | 网络音箱 | 1、网络接口：标准RJ45； 2、支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 3、音频格式：MP3/WAV； 4、采样率：8K～48KHz； 5、网络传输速率：100Mbps； 6、音频模式：16位立体声CD音质； 7、输出频率：80Hz～16KHz； 8、谐波失真：≤1%； 9、信噪比：≥80dB； 10、额定功率：2*25W（8Ω）标准拔插式接线端； 11、线路输入灵敏度：350mV标准拔插式接线端子； 12、MIC 输入灵敏度：5~10mV； 13、环境温度：-20℃～70℃； 14、环境湿度：20%～80%相对湿度； 15、功耗：≤70W； 16、输入电源：AC100~240V 50Hz； | 台 | 1.000 |
| 83 | 网络消防报警矩阵 | 1、输入电源：AC220/50Hz； 2、待机功耗：≤3W； 3、报警输入：32路（同时支持短路信号输入和直流24V输入，不需要切换）； 4、报警输出：32路光耦短路信号输出，1路继电器短路信号输出； 5、网络通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP； 6、音频位率：8Kbps~320Kbps； 7、采样率：8K~48KHz； 8、音频格式：MP3； 9、网络传输速率：100Mbps； 10、网络延时：≤50ms； 11、工作环境温度：-20℃～+85℃； 12、工作环境湿度：20%～80%； | 台 | 1.000 |
| 84 | 网络话筒 | 1、网络接口：标准RJ45； 2、电源：DC 12V/3A； 3、MIC输入灵敏度：10mV； 4、最大功耗：≤10W； 5、线路输入电平：300mV； 6、显示屏尺寸：7英寸； 7、内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω&3W； 8、Line Out输出电平&阻抗：0.775V&1KΩ； 9、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应； 10、频率响应：40Hz～20KHz； 11、信噪比：≥80dB； 12、采样率：8K～48KHz； 13、音频格式：MP3/WAV； 14、总谐波失真：≤1%； 15、网络传输速率：100Mbps； 16、待机功率：≤1W； 17、工作环境温度：-20℃～+70℃； 18、工作环境湿度：10%～90%； | 台 | 1.000 |
| 85 | 网络电源管理器（8路） | 1、网络接口：标准RJ45输入； 2、支持协议：TCP/IP、UDP、RTP； 3、工作温度：-20℃～70℃； 4、工作湿度：20%～80%相对湿度； 5、消耗功率：≤36W； 6、输入电源：AC220V/50Hz； | 台 | 1.000 |
|  | 二、教室设备 |  |  |  |
| 86 | 网络终端 | 1、网络接口：标准RJ45输入； 2、支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 3、音频格式：MP3/WAV； 4、输出功率：2*15W定阻； 5、频率响应：50Hz~20KHz； 6、采样率：8K～48KHz； 7、网络传输速率：100Mbps； 8、音频模式：16位立体声CD音质； 9、输出频率：80Hz~16KHz； 10、谐波失真：≤1%； 11、信噪比：≥80dB； 12、功率输出接口：工业标准凤凰端子； 13、音频输出阻抗：8Ω； 14、环境温度：-20℃～70℃； 15、环境湿度：20%～80%相对湿度； 16、功耗：≤36W； 17、输入电源：DC12～24V ； | 台 | 12.000 |
| 87 | 定阻音箱 | 1、喇叭单元：6＂×1， 2＂×1； 2、额定功率：15W； 3、输入阻抗：8Ω； 4、灵敏度（1m,1W)：90dB； 5、最大声压级(1m)：106dB； 6、频率响应：70~20000Hz； | 台 | 24.000 |
|  | 三、走廊设备 |  |  |  |
| 88 | 网络功放（260W) | 1、幅频特征：±2db（60~18kHz）； 2、输出功率：260W； 3、总谐波失真：≤0.5%； 4、宽带信噪比：≥81db； 5、计权信噪比：≥86db； 6、网络接口：RJ45； 7、网络传输速率：100Mbps； 8、支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 9、音频格式：MP3/WAV； 10、音频模式：16位立体声CD音质； 11、采样率：8K～48K； 12、比特率：8K～512Kbps； 13、LINE OUT输出电平：775mV，2位莲花座； 14、LINE OUT输出阻抗：470 Ω； 15、AUX输入灵敏度：470mV（非平衡）； 16、MIC输入灵敏度：5~10mV（非平衡）； 17、高音提升、衰减：±12dB； 18、低音提升、衰减：±12dB； 19、功耗： 280W； 20、待机功耗：＜3W； 21、频率响应：60Hz~18KHz； 22、输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 23、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路； 24、环境温度：-20℃～60℃； 25、环境湿度：20%～80%相对湿度； 26、输入电源：~220V/50Hz； | 台 | 1.000 |
| 89 | 壁挂音箱 | 1、喇叭单元：6、5＂×1， 2＂×1 2、额定功率：10W 3、最大功率：20W 4、输入电压：100V 5、灵敏度（1m,1W)：92dB 6、最大声压级(1m)：102dB 7、频率响应：110~16000Hz | 台 | 13.000 |
| 90 | 室外音柱 | 1、喇叭单元：2.5＂×2； 2、额定功率：10W ； 3、最大功率：20W； 4、输入电压：100V； 5、灵敏度（1m,1W)：88dB； 6、最大声压级(1m)：98dB； 7、频率响应：150~15000Hz； | 台 | 2.000 |
|  | 四、办公室设备 |  |  |  |
| 91 | 网络功放（260W) | 1、幅频特征：±2db（60~18kHz）； 2、输出功率：260W； 3、总谐波失真：≤0.5%； 4、宽带信噪比：≥81db； 5、计权信噪比：≥86db； 6、网络接口：RJ45； 7、网络传输速率：100Mbps； 8、支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP； 9、音频格式：MP3/WAV； 10、音频模式：16位立体声CD音质； 11、采样率：8K～48K； 12、比特率：8K～512Kbps； 13、LINE OUT输出电平：775mV，2位莲花座； 14、LINE OUT输出阻抗：470 Ω； 15、AUX输入灵敏度：470mV（非平衡）； 16、MIC输入灵敏度：5~10mV（非平衡）； 17、高音提升、衰减：±12dB； 18、低音提升、衰减：±12dB； 19、功耗： 280W； 20、待机功耗：＜3W； 21、频率响应：60Hz~18KHz； 22、输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 23、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路； 24、环境温度：-20℃～60℃； 25、环境湿度：20%～80%相对湿度； 26、输入电源：~220V/50Hz； | 台 | 1.000 |
| 92 | 壁挂音箱 | 1、喇叭单元：6、5＂×1， 2＂×1 2、额定功率：10W 3、最大功率：20W 4、输入电压：100V 5、灵敏度（1m,1W)：92dB 6、最大声压级(1m)：102dB 7、频率响应：110~16000Hz | 台 | 10.000 |
| 93 | 音量控制器 | 1、输入功率：120W； 2、控制方式:定压式； 3、输入信号：70V-100V； 4、输出信号：0-100V； 5、输出连接：定压喇叭； 6、频率响应：80-16KHz； 7、信号衰减方式：电阻； 8、音控级别：5档； | 台 | 10.000 |
|  | 五、室外设备 |  |  |  |
| 94 | 网络适配器 | 1、网络接口：标准RJ45输入； 2、支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP； 3、音频格式：MP3/WAV； 4、采样率：8K～48KHz 5、网络传输速率：100Mbps； 6、音频模式：16位，立体声CD音质； 7、音源输出接口：2位莲花座； 8、音频输出电平：775～2500MV可调； 9、电源输出接口：国标三插座； 10、音频输出阻抗：470Ω； 11、频率响应：20Hz～20KHz； 12、谐波失真：THD≤0.3%； 13、信噪比：≥80dB； 14、工作温度：-20℃～70℃； 15、工作湿度：20%～80%相对湿度； 16、消耗功率：≤15W； 17、输入电源：AC110~220V/50Hz； | 台 | 2.000 |
| 95 | 双编组8路调音台 | 1、8通道调音台； 2、输入：平衡式话筒×4，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2； 3、整机信噪比：<-90dB； 4、失真度：<0.01%； 5、频率响应：20Hz-20KHz ±1dB； 6、阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ； 7、其它输入：>10KΩ； 8、录音输出：1.1KΩ； 9、其它输出：120Ω； 10、均衡参数-高频:12KHz±15dB；11、中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB； 12、输入灵敏度-话筒：-60dB； 13、立体声输入：-40dB； 14、辅助输入：-20dB； 15、混音返回：-20dB； 16、主输出电平：+4V max； 17、消耗功率：30W； | 台 | 1.000 |
| 96 | U段1拖2真分集无线话筒 | 1、振荡方式: 锁相环频率合成(PLL syntheized)； 2、频率范围：UHF 500MHz～980MHz； 3、频率稳定性：<±10PPM； 4、调制方式：FM； 5、动态范围：>105dB； 6、失真度:<0.5%@1KHz； 7、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB； 8、电源供应：DC:12V～15V； 9、音频输出：平衡输出 0～600mV,不平衡输出 0～300mV； 10、消耗功率：8W。 发射器参数： 1、电源供应：3V（1.5V AA*2） 2、话筒耗电量：100mA 3、载波频率：UHF 500MHz～980MHz 4、发射功率：高功率档 10dBm,低功率档 5dBm; 5、最大调制度：±45KHz 6、发射功率：10mW； 7、类型：动圈式 8、极性模式：单一指向性 9、频率响应：40Hz～18KHz； 10、话筒灵敏度：-43±3dB@1KH； | 台 | 2.000 |
| 97 | 专业天线放大器 | 1、频率范围：500-900MHz； 2、输入截断点：+22dBm； 3、噪声比：4.0dB ； 4、增益：+6-9dB； 5、输出阻抗：15dB min； 6、阻抗：50Ω 指向； 7、频宽：300MHz； 8、插座：TNC female； 9、电源供应：100-240V/50/60Hz； 10、电源消耗：170mA ； | 个 | 1.000 |
| 98 | 广播话筒 | 1、指向性：单指向； 2、输出阻抗：≤200Ω±30%； 3、灵敏度：47dB±3dB； 4、电源：DC 3V； 5、拾音距离：20-50cm； 6、配件：8M连接线.防风海绵。 | 台 | 1.000 |
| 99 | 纯后级定压功放 | 1、额定输出功率：500W； 2、输入：1.1V； 3、频响：20Hz~20kHk； 4、信噪比：<100dB； 5、输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V； 6、保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 7、电压：AC220V/50Hz； 8、消耗功率：750W； | 台 | 2.000 |
| 100 | 室外音柱 | 1、喇叭单元：6.5＂×2；3.5＂×1； 3、额定功率：45W； 4、最大功率：90W； 5、输入电压：100V； 6、灵敏度（1m,1W)：96dB； 7、最大声压级(1m)：110dB； 8、频率响应：100~18000Hz； | 台 | 9.000 |
|  | 六、辅助材料 |  |  |  |
| 101 | 室内音频线RVV 2*1.5平方 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、室内音频线¦RVV 2*1.5平方 | m | 770 |
| 102 | 室外音频线 最远传输距离1000米以内、RVV2*2.5平方 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、室外音频线¦2*2.5平方 | m | 318 |
| 103 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；并超越ANSI/TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对双层绝缘衰减余量增强，使得线缆性能更稳定 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：0.574mm,23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | m | 1220 |
| 104 | RJ45水晶头 | 1、RJ45水晶头 2、RJ45水晶头 100个/盒 | 盒 | 1 |
| 105 | PVC线槽39*19mm | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、PVC线槽¦39*19mm | m | 511 |
| 106 | PVC管材φ20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管¦φ20 | m | 300 |
| 107 | 辅材 | 1、底盒、二三插座、电源线、同轴线、标签、扎带、胶布等 | 批 | 1 |
|  | 五、音体活动室、多功能室 |  |  |  |
|  | 音体活动室 |  |  |  |
|  | 一、LED大屏 |  |  |  |
| 108 | P2.5全彩LED显示屏（4.8m*2.4m） | 1、像数点间距 ≤2.5mm 2、像素密度 160000Dots/㎡ 3、像素构成 1R1G1B 4、灯管封装 2020 5、结构特点 灯驱合一 6、单元板分辨率 128*64=8192Dots 7、输入电压(直流) 4.5±0.1V 8、最大电流 ≤5.2A 9、单元板功率 ≤24W 10、驱动方式 1/32恒流驱动 11、亮度 ≥450cd/㎡ 12、亮度均匀性 ＞0.95 13、屏幕水平视角 ≥140度 14、屏幕垂直视角 ≥130度 15、最佳视距 ≥2.5m 16、使用环境 室内 17、每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡ 18、配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2 19、灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 20、显示颜色 43980亿种 21、换帧频率 ≥60帧/秒 22、刷新频率 ≥1920Hz | m2 | 11.520 |
| 109 | 接收卡 | 1、集成HUB75； 2、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 3、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 4、单卡支持32组RGB信号输出； 5、支持超大带载面积； | 套 | 16.000 |
| 110 | 全彩软件 | 1、支持多种网络类型：支持局域网、互联网、虚拟专用网。 2、支持高效发布：支持文件上传与下载断点续传，支持媒体共享，媒体文件无需重复上传。支持按时段下载、定时下载、立即下载等下载方式。 3、控制系统状态监控：DVI连接状态、发送卡状态、接收卡状态、监控卡状态、温度、湿度、烟雾、电源电压、风扇转速、排线。 4、计算机状态监控：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘剩余空间。 | 套 | 1.000 |
| 111 | 二合一处理器 | 1、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 2、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 3、支持输入源一键切换。 4、支持外置独立音频。 5、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 6、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 7、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 8、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 | 台 | 1.000 |
| 112 | 框架结构12.4m2 | 1、屏体钢结构支架 2、框架结构¦定制不锈钢结构12.4m2 | 套 | 1.000 |
|  | 二、舞台色灯 |  |  |  |
| 113 | 54颗3W防水铸铝PAR灯 | 1、电压：AC90-260V 50-60Hz； 2、光源：54颗3WLED灯珠(R:12 G:14 B:14 W:14)； 3、消耗功率:180W ； 4、国际标准DMX通道，5ch,7ch,9ch三种控制通道模式； 5、控制模式：DMX512信号控制/主从/声控； 6、光源：采用进口K2大功率的3WLED，具有寿命长、光效高、无辐射与低功耗等优点； 7、二次光学采用了高透光性的亚克力透镜，透镜角度：光学透镜角度标准15°； 8、LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁（400HZ）； 9、灯具采用具有PFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99，效率高达90%； 10、工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：60℃； 11、防护等级：IP65； 12、投射距离：50M； | 套 | 3.000 |
| 114 | 230W智能光束灯 | 1、输入电压：100-240V, 50/60Hz； 2、额定功率： 350W； 3、灯泡规格：Osram Siruis HRI 230W； 4、色温： 8500K； 5、使用寿命： 2000 hours； 6、IP防护等级：IP20； | 套 | 2.000 |
| 115 | 控制台 | 1、控制设备及低压电器安装 控制台安装(宽m以内) 控制台 1 2、控制台¦1、电源：AC100-240V，50-60Hz； | 台 | 1.000 |
| 116 | 12路直通柜 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；. 2、输入额定电流：200A ,最大可做12路×4KW可用于任何负载； 3、设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C 指示灯指示； 5、输出功率可选：额定功率：，12路X4KW； 6、外形尺寸：国际标准7U 输出方式：16A。 | 台 | 1.000 |
| 117 | 信号放大器 | 1、数字信号类型：DMX512/1990； 2、1路输入，1路直通输出（非隔离）； 3、8路光隔离信号分配输出； 4、各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V ，每路带数字信号指示灯 5、DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M； | 个 | 2.000 |
| 118 | 铝合金灯钩 | 1、铝合金灯钩，常规灯用 35KG | 个 | 5 |
| 119 | 安全链 | 1、安全链 2、安全链¦承受拉力200KG | 根 | 5 |
| 120 | 三芯信号线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 0.75 2、三芯信号线¦2*0.3+128网 | m | 50 |
| 121 | 300*300三角桁架 | 1、配件 2、300*300三角桁架¦采用6082铝合金材料结构，端口采用标准厚度 | m | 5 |
| 122 | 电力电缆YJV4*16+1*10 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩：C4-8-2+补C4-8-2 2、铜芯电缆¦YJV4*16+1*10 | m | 20 |
| 123 | 辅材 | 1、辅材 2、电源线、配电箱等 | 项 | 1.000 |
|  | 三、扩声系统 |  |  |  |
| 124 | 8寸二分频音箱 | 1、额定功率：200W； 2、频响范围：65Hz-20KHz； 3、阻抗：8（Ω）； 4、灵敏度：96dB； 5、最大声压级：119dB； 6、覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7、单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁；1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 8、音箱铁网：板材厚1.5mm，多孔钢网内衬防尘棉； 9、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 10、吊挂硬件：14xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； | 台 | 4.000 |
| 125 | 立体声专业功放 | 1、立体声功率：8Ω350W*2,4Ω550W*2,8Ω 2、桥接功率:700W， 3、总谐波失真（1KHz）:0.02%, 4、信噪比（A计权）：106dB, 5、转换速率：60V/us, 6、阻尼系数：400：1， 7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB), 8、输入灵敏度：0.775V, 9、输入阻抗：10K ohms-20K ohms, 10、面板指示灯:Signal,protect,active,clip/limiting, 11、电源：220V,50/60Hz, 12、电源消耗功率：700W； | 台 | 2.000 |
| 126 | 音箱吊架 | 1、配件 2、音箱吊架¦最大承受80Kg/对 | 对 | 2.000 |
| 127 | 16通道两编组调音台 | 1、16通道调音台； 2、输入：平衡式话筒×12，立体声×2， 3、输出：L、R、MONO、AUX×2； 4、整机信噪比：<-90dB； 5、失真度：<0.01%； 6、频率响应：20Hz-20KHz ±1dB； 7、阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ； 8、其它输入：>10KΩ； 9、录音输出：1.1KΩ； 10、其它输出：120Ω； 11、均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB； 12、输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB； 13、主输出电平：+4V max； 14、消耗功率：30W； | 台 | 1.000 |
| 128 | 3进6出音频处理器 | 1、DSP芯片：音频系统延迟: < 3.0ms 2、数模转换:24-bit； 3、采样率：96kHz； 4、模拟音频输入通道：3路平衡输入； 5、音频接口: 佧侬头； 6、输入阻抗: 22kΩ； 7、最大输入电平：20dBu； 8、输出通道：6路平衡输出, 9、输出阻抗：150Ω； 10、音频频响曲线：20Hz-40kHz(±0.5dB)； 11、THD+N：-93dB(@20dBu,1kHz,A-wt)； 12、信噪比：109dB(@20dBu,1kHz,A-wt)； 13、接口USB：Micro-B type, 免驱； 14、RS232：串口通信； 15、TCP/IP网口：RJ-45； 16、供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz | 台 | 1.000 |
| 129 | 数字反馈抑制器 | 1、输入通道及插座：2路X L R母座模拟输入/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)； 2、输出通道及插座：2路X L R公座模拟输出/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输出(每组数字口传输两路音频信号)； 3、输入阻抗：平衡20KΩ； 4、输出阻抗：平衡100KΩ； 5、共模拟制比：>70dB（1KHz）； 6、输入范围：≤+20dBu； 7、频率响应:15Hz-25KHz （-0.3dB）； 8、信噪比：>110dB； 9、失真度：<0.01%； 10、通道分离度：>110dB（1KHz）； 11、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； 12、信号输入频率响应：20Hz-30kHz ±0.5dB； 13、滤波器：独立24个每通道； 14、频率分辨率：0.5Hz； 15、啸叫寻找时间：0.1-0.5S；FFT长度：2048； 16、传声增益：6-10HzdB； 17、处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换； 18、压缩启动电平:-40dB ~ +20dB， 19、压缩比率: 1:1.0 ~ 1:20.0； 20、响应时间:10ms~200ms； 21、 恢复时间:50ms~5000ms； 22、噪声门-120db ~ -40db.； 23、电源：AC110V~240V 50/60Hz； 24、功耗：<20W | 台 | 1.000 |
| 130 | U段1拖2手持话筒 | 接收机 1、机箱规格：标准1U机箱； 2、频道组数：双通道； 3、载波频段:UHF 620-820MHz； 4、调制方式：FM； 5、振荡方式：PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 6、灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBuV时，S/N>60dB； 7、FM最大调制频率偏: ±45KHz； 8、频带宽度：24MHz； 9、综合S/N比：>100dB； 10、综合T.H.D：?0.5% @1KHz； 11、综合频率响应：50Hz--18KHz±3dB； 12、最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω，非平衡式：-4dBV/5KΩ； 13、输出接口：XLR平衡式以及不平衡式插口； 14、电源供应：0.5A 12-15VDC； 发射机 1、载波频段:UHF 620-820MHz； 2、振荡方式：PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 3、功率输出：30mW； 4、频率响应：50Hz--18KHz； 5、最大输入声压：130dB SPL； 6、音头: 动圈式； 7、电流消耗：<11 | 台 | 1.000 |
| 131 | 8路电源时序器 | 1、通道数量：8路； 2、单路最大输出电流：10A； 3、辅助电源输出：10A； 4、工作电压：180V-240V； 5、输出插座标准；万用电源座； 6、开关间隔时间：1秒； | 台 | 1.000 |
| 132 | 有线鹅颈话筒 | 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心型指向； 3、频率响应：40Hz-16KHz ； 4、灵敏度：-40dB±2dB； 5、输出阻抗：200Ω ； 6、参考拾音距离：20-50cm； 7、连线：8M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头； 8、供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换； | 台 | 1.000 |
| 133 | 音箱线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、音箱线¦RVV2*2.5平方 | m | 120 |
| 134 | PVC管材φ20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管¦φ20 | m | 200 |
| 135 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 2 |
| 136 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 1 |
| 137 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 1 |
| 138 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 1 |
| 139 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1 |
| 140 | 镀锌线槽80*60*1.0mm | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、镀锌线槽¦80*60*1.0mm | m | 25 |
| 141 | 电力电缆ZR-RVVZ-5*10mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩：C4-8-1+补C4-8-1 2、铜芯电缆¦ZR-RVVZ-5*10mm2 | m | 100 |
| 142 | 电源线ZR-BVV-4mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线¦ZR-BVV-4mm2 | m | 30 |
| 143 | 电源线ZR-BVV-2.5mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZR-BVV-2.5mm2 | m | 180 |
| 144 | 配电箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱¦定制，含输入空开、40KA浪涌保护器、输出空开、接地铜排等 | 台 | 1 |
| 145 | 水平线槽吊挂支承物 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、角钢¦30*30*3mm 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg | 22.690 |
| 146 | 视频线 | 1、视频线 2、HDMI、VGA视频线、音响线 | 批 | 1.000 |
| 147 | 辅材 | 1、辅材 2、含标签、跳线、接线盒、水晶头、连接端子、扎带、胶布、铁线、保护地线、相关线材、配件、电源线、电力电缆等 | 批 | 1.000 |
|  | 多功能室 |  |  |  |
|  | 一、LED大屏 |  |  |  |
| 148 | ▲P2.5全彩LED显示屏（4.8m*2.4m） | 1、像数点间距 ≤2.5mm 2、像素密度 160000Dots/㎡ 3、像素构成 1R1G1B 4、灯管封装 2020 5、结构特点 灯驱合一 6、单元板分辨率 128*64=8192Dots 7、输入电压(直流) 4.5±0.1V 8、最大电流 ≤5.2A 9、单元板功率 ≤24W 10、驱动方式 1/32恒流驱动 11、亮度 ≥450cd/㎡ 12、亮度均匀性 ＞0.95 13、屏幕水平视角 ≥140度 14、屏幕垂直视角 ≥130度 15、最佳视距 ≥2.5m 16、使用环境 室内 17、每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡ 18、配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2 19、灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 20、显示颜色 43980亿种 21、换帧频率 ≥60帧/秒 22、刷新频率 ≥1920Hz | m2 | 11.520 |
| 149 | 接收卡 | 1、集成HUB75； 2、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 3、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 4、单卡支持32组RGB信号输出； 5、支持超大带载面积； | 套 | 16.000 |
| 150 | 全彩软件 | 1、支持多种网络类型：支持局域网、互联网、虚拟专用网。 2、支持高效发布：支持文件上传与下载断点续传，支持媒体共享，媒体文件无需重复上传。支持按时段下载、定时下载、立即下载等下载方式。 3、控制系统状态监控：DVI连接状态、发送卡状态、接收卡状态、监控卡状态、温度、湿度、烟雾、电源电压、风扇转速、排线。 4、计算机状态监控：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘剩余空间。 | 套 | 1.000 |
| 151 | 二合一处理器 | 1、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 2、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 3、支持输入源一键切换。 4、支持外置独立音频。 5、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 6、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 7、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 8、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 | 台 | 1 |
| 152 | 框架结构12.4m2 | 1、屏体钢结构支架 2、框架结构¦定制不锈钢结构12.4m2 | 套 | 1 |
|  | 二、舞台色灯 |  |  |  |
| 153 | 54颗3W防水铸铝PAR灯 | 1、电压：AC90-260V 50-60Hz； 2、光源：54颗3WLED灯珠(R:12 G:14 B:14 W:14)； 3、消耗功率:180W ； 4、国际标准DMX通道，5ch,7ch,9ch三种控制通道模式； 5、控制模式：DMX512信号控制/主从/声控； 6、光源：采用进口K2大功率的3WLED，具有寿命长、光效高、无辐射与低功耗等优点； 7、二次光学采用了高透光性的亚克力透镜，透镜角度：光学透镜角度标准15°； 8、LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高，无闪烁（400HZ）； 9、灯具采用具有PFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99，效率高达90%； 10、工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：60℃； 11、防护等级：IP65； 12、投射距离：50M； | 套 | 3 |
| 154 | 230W智能光束灯 | 1、输入电压：100-240V, 50/60Hz； 2、额定功率： 350W； 3、灯泡规格：Osram Siruis HRI 230W； 4、色温： 8500K； 5、使用寿命： 2000 hours； 6、IP防护等级：IP20； | 套 | 2.000 |
| 155 | 控制台 | 1、控制设备及低压电器安装 控制台安装(宽m以内) 控制台 1 2、控制台¦1、电源：AC100-240V，50-60Hz； | 台 | 1.000 |
| 156 | 12路直通柜 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；. 2、输入额定电流：200A ,最大可做12路×4KW可用于任何负载； 3、设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C 指示灯指示； 5、输出功率可选：额定功率：，12路X4KW； 6、外形尺寸：国际标准7U 输出方式：16A。 | 台 | 1.000 |
| 157 | 信号放大器 | 1、数字信号类型：DMX512/1990； 2、1路输入，1路直通输出（非隔离）； 3、8路光隔离信号分配输出； 4、各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V ，每路带数字信号指示灯 5、DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M； | 个 | 2.000 |
| 158 | 铝合金灯钩 | 1、铝合金灯钩，常规灯用 35KG | 个 | 5.000 |
| 159 | 安全链 | 1、安全链 2、安全链¦承受拉力200KG | 根 | 5.000 |
| 160 | 三芯信号线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 0.75 2、三芯信号线¦2*0.3+128网 | m | 50.000 |
| 161 | 300*300三角桁架 | 1、配件 2、300*300三角桁架¦采用6082铝合金材料结构，端口采用标准厚度 | m | 5.000 |
| 162 | 电力电缆YJV4*16+1*10 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩：C4-8-2+补C4-8-2 2、铜芯电缆¦YJV4*16+1*10 | m | 20.000 |
| 163 | 辅材 | 1、辅材 2、电源线、配电箱等 | 项 | 1.000 |
|  | 三、扩声系统 |  |  |  |
| 164 | 8寸二分频音箱 | 1、额定功率：200W； 2、频响范围：65Hz-20KHz； 3、阻抗：8（Ω）； 4、灵敏度：96dB； 5、最大声压级：119dB； 6、覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7、单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁；1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 8、音箱铁网：板材厚1.5mm，多孔钢网内衬防尘棉； 9、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 10、吊挂硬件：14xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； | 台 | 4.000 |
| 165 | 立体声专业功放 | 1、立体声功率：8Ω350W*2,4Ω550W*2,8Ω 2、桥接功率:700W， 3、总谐波失真（1KHz）:0.02%, 4、信噪比（A计权）：106dB, 5、转换速率：60V/us, 6、阻尼系数：400：1， 7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB), 8、输入灵敏度：0.775V, 9、输入阻抗：10K ohms-20K ohms, 10、面板指示灯:Signal,protect,active,clip/limiting, 11、电源：220V,50/60Hz, 12、电源消耗功率：700W； | 台 | 2.000 |
| 166 | 音箱吊架 | 1、配件 2、音箱吊架¦最大承受80Kg/对 | 对 | 2.000 |
| 167 | 16通道两编组调音台 | 1、16通道调音台； 2、输入：平衡式话筒×12，立体声×2， 3、输出：L、R、MONO、AUX×2； 4、整机信噪比：<-90dB； 5、失真度：<0.01%； 6、频率响应：20Hz-20KHz ±1dB； 7、阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ； 8、其它输入：>10KΩ； 9、录音输出：1.1KΩ； 10、其它输出：120Ω； 11、均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB； 12、输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB； 13、主输出电平：+4V max； 14、消耗功率：30W； | 台 | 1.000 |
| 168 | 3进6出音频处理器 | 1、DSP芯片：音频系统延迟: < 3.0ms 2、数模转换:24-bit； 3、采样率：96kHz； 4、模拟音频输入通道：3路平衡输入； 5、音频接口: 佧侬头； 6、输入阻抗: 22kΩ； 7、最大输入电平：20dBu； 8、输出通道：6路平衡输出, 9、输出阻抗：150Ω； 10、音频频响曲线：20Hz-40kHz(±0.5dB)； 11、THD+N：-93dB(@20dBu,1kHz,A-wt)； 12、信噪比：109dB(@20dBu,1kHz,A-wt)； 13、接口USB：Micro-B type, 免驱； 14、RS232：串口通信； 15、TCP/IP网口：RJ-45； 16、供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz | 台 | 1.000 |
| 169 | 数字反馈抑制器 | 1、输入通道及插座：2路X L R母座模拟输入/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)； 2、输出通道及插座：2路X L R公座模拟输出/ 2组立体声同轴/光纤/ A E S输出(每组数字口传输两路音频信号)； 3、输入阻抗：平衡20KΩ； 4、输出阻抗：平衡100KΩ； 5、共模拟制比：>70dB（1KHz）； 6、输入范围：≤+20dBu； 7、频率响应:15Hz-25KHz （-0.3dB）； 8、信噪比：>110dB； 9、失真度：<0.01%； 10、通道分离度：>110dB（1KHz）； 11、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； 12、信号输入频率响应：20Hz-30kHz ±0.5dB； 13、滤波器：独立24个每通道； 14、频率分辨率：0.5Hz； 15、啸叫寻找时间：0.1-0.5S；FFT长度：2048； 16、传声增益：6-10HzdB； 17、处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换； 18、压缩启动电平:-40dB ~ +20dB， 19、压缩比率: 1:1.0 ~ 1:20.0； 20、响应时间:10ms~200ms； 21、 恢复时间:50ms~5000ms； 22、噪声门-120db ~ -40db.； 23、电源：AC110V~240V 50/60Hz； 24、功耗：<20W | 台 | 1.000 |
| 170 | U段1拖2手持话筒 | 接收机 1、机箱规格：标准1U机箱； 2、频道组数：双通道； 3、载波频段:UHF 620-820MHz； 4、调制方式：FM； 5、振荡方式：PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 6、灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBuV时，S/N>60dB； 7、FM最大调制频率偏: ±45KHz； 8、频带宽度：24MHz； 9、综合S/N比：>100dB； 10、综合T.H.D：?0.5% @1KHz； 11、综合频率响应：50Hz--18KHz±3dB； 12、最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω，非平衡式：-4dBV/5KΩ； 13、输出接口：XLR平衡式以及不平衡式插口； 14、电源供应：0.5A 12-15VDC； 发射机 1、载波频段:UHF 620-820MHz； 2、振荡方式：PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 3、功率输出：30mW； 4、频率响应：50Hz--18KHz； 5、最大输入声压：130dB SPL； 6、音头: 动圈式； 7、电流消耗：<11 | 台 | 1.000 |
| 171 | 8路电源时序器 | 1、通道数量：8路； 2、单路最大输出电流：10A； 3、辅助电源输出：10A； 4、工作电压：180V-240V； 5、输出插座标准；万用电源座； 6、开关间隔时间：1秒； | 台 | 1.000 |
| 172 | 有线鹅颈话筒 | 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心型指向； 3、频率响应：40Hz-16KHz ； 4、灵敏度：-40dB±2dB； 5、输出阻抗：200Ω ； 6、参考拾音距离：20-50cm； 7、连线：8M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头； 8、供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换； | 台 | 1.000 |
| 173 | 音箱线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、音箱线¦RVV2*2.5平方 | m | 100 |
| 174 | PVC管材φ20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管¦φ20 | m | 200 |
| 175 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 2.000 |
| 176 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 1.000 |
| 177 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 1.000 |
| 178 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 1.000 |
| 179 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 1.000 |
| 180 | 镀锌线槽80*60*1.0mm | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、镀锌线槽¦80*60*1.0mm | m | 25.000 |
| 181 | 电力电缆ZR-RVVZ-5*10mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩：C4-8-1+补C4-8-1 2、铜芯电缆¦ZR-RVVZ-5*10mm2 | m | 100.000 |
| 182 | 电源线ZR-BVV-4mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线¦ZR-BVV-4mm2 | m | 30.000 |
| 183 | 电源线ZR-BVV-2.5mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线¦ZR-BVV-2.5mm2 | m | 180.000 |
| 184 | 配电箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱¦定制，含输入空开、40KA浪涌保护器、输出空开、接地铜排等 | 台 | 1.000 |
| 185 | 水平线槽吊挂支承物 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、角钢¦30*30*3mm 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg | 22.69 |
| 186 | 视频线 | 1、视频线 2、HDMI、VGA视频线、音响线 | 批 | 1.000 |
| 187 | 辅材 | 1、辅材 2、含标签、跳线、接线盒、水晶头、连接端子、扎带、胶布、铁线、保护地线、相关线材、配件、电源线、电力电缆等 | 批 | 1.000 |
|  | 六、多媒体电教一体机平台 |  |  |  |
| 188 | ▲彩色液晶触控一体机 | 1、显示尺寸（英寸）：65 2、电源功耗：250W 3、分辨率：3840*2160 4、表面：高品质防眩光钢化玻璃 5、触控点数：十点触控 6、CPU:I5 7、内存:DDR4 4G 8、硬盘:256G 固态 | 台 | 13.000 |
| 189 | 教学专用展示单元 | 1、≥800万像素； 2、1080P动态视频预览达到30帧/秒，具备LED补光灯，带自动对焦摄像头； | 台 | 12 |
| 190 | 移动推拉支架 | 1、移动推拉支架 一体机配套移动推拉支架 | 个 | 1.000 |
| 191 | 辅材 | 1、辅材 2、VGA、HDMI线、电源线、水晶头、扎带、胶布、铁线等 | 项 | 1.000 |
|  | 七、视频监控系统 |  |  |  |
| 192 | 星光筒机 | 1、400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、最小照度:彩色: 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 3、镜头:4 mm@ F1.6,水平视场角：79°,垂直视场角：42.4°,对角线视场角：93.3°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 4、宽动态范围:120dB 5、视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG； 6、最大图像尺寸:2560 × 1440 7、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ,支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口； 8、音频接口:1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out)接口(插线式接口) ,内置麦克风； 9、报警接口 :1路报警输入,1路报警输出（三极管:超过30毫安建议加继电器）；10、电源输出接口:支持1路DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 11、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 12、电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 13、电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 14、功耗:DC12V: 6.5W Max;PoE:8W Max 15、红外照射距离:最远30米 防护等级:IP66 | 台 | 44.000 |
| 193 | 周界摄像机 | 1、400万1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机； 2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 3、支持联动闪光报警灯 4、支持联动声音报警 5、全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 6、最低照度:彩色：0.0005 Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light 焦距和视场角:4 mm@ F1.0, 水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105°6 mm@ F1.0, 水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 7、宽动态:120 dB 8、景深范围:4 mm：3.6 m~∞; 6 mm：7.8 m~∞ 9、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 10、最大图像尺寸:2560 × 1440 11、存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持) 12、网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、音频:内置1个麦克风，内置1个扬声器； 14、启动及工作温湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95% (无凝结) 15、供电方式:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; POE：802.3af，Class 3 16、电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 17、电流及功耗:DC：12 V，0.71 A，8.5 W Max; POE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.18 A，10 W Max 18、补光:暖白光 | 台 | 1.000 |
| 194 | 摄像机支架 | 1、定制摄像头安装支架 | 个 | 45 |
| 195 | ▲硬盘录像机 | 1、3U标准机架式； 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3、16盘位，可满配8T、10T硬盘 ； 4、2个千兆网口 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6、1个eSATA接口 7、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 8、软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 3.000 |
| 196 | 监控级硬盘 | 1、监控级硬盘 2、6TB硬盘 | 块 | 40.000 |
| 197 | 监控专用屏 | 1、显示设备 监视器 ＞50" 2、监控专用屏¦55寸 | 台 | 2.000 |
| 198 | ▲高清解码器 | 1、HDMI路数:4路 ； 2、HDMI输出分辨率 1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ， 720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ， 4K：3840*2160@30HZ 3、BNC路数 2路 4、解码分辨率: 最高支持1200W 5、解码通道:32个 6、解码能力:8路800W@30fps，或12路500W@30fps， 或20路300W@30fps，或32路1080P@30fps及以下分辨率 7、画面分割数: 1/4/6/8/9/12/16 | 台 | 2.000 |
| 199 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；并超越ANSI/TIA /EIA- 568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对双层绝缘衰减余量增强，使得线缆性能更稳定 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：0.574mm,23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | m | 4880.000 |
| 200 | 接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒 | 个 | 45.000 |
| 201 | PVC槽39*19mm | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、塑料线槽¦PVC槽39*19mm | m | 213.000 |
| 202 | PVC管Φ20mm | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15 2、刚性难燃管¦PVC管Φ20mm | m | 206.000 |
| 203 | 室外监控地网 | 1、室外监控地网，不大于10欧姆地网 | 个 | 11.000 |
| 204 | 辅材 | 1、辅材 2、电力电缆，电源线、网线、管材、接头等 | 项 | 1.000 |
|  | 八、周界防范系统 |  |  |  |
| 205 | 周界摄像机 | 400万1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 支持联动闪光报警灯 支持联动声音报警 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最低照度:彩色：0.0005 Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light 焦距和视场角: 4 mm@ F1.0, 水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm@ F1.0, 水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 宽动态:120 dB 景深范围:4 mm：3.6 m~∞; 6 mm：7.8 m~∞ 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持) 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频:内置1个麦克风，内置1个扬声器 启动及工作温湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; POE：802.3af，Class 3 电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 电流及功耗:DC：12 V，0.71 A，8.5 W Max; POE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.18 A，10 W Max 补光:暖白光：最 | 台 | 9.000 |
| 206 | 周界智能录像机 | 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置检查目标为人体或车辆 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 支持报警事件、异常事件实时计算提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 支持同时输出4路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能 可支持最大接入总带宽640Mbps的8路视频图像 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、smart265、smart264视频编码格式的IPC 支持录像打包时间： 1-300分钟可设置 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生 支持通过客户端软件远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持将2个网口设置不同网段的IP地址； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系 统启动，并恢复异常系统支持8个SATA接口，1个eSATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路 | 台 | 2.000 |
| 207 | 硬盘 | 1、硬盘 2、6TB硬盘 | 块 | 8 |
| 208 | 监控管理单元 | 1、监控管理单元 i5/4G/1T硬盘 | 台 | 1 |
| 209 | 6类网线 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、Cat6非屏蔽双绞线 | m | 720 |
| 210 | 监控杆 | 1、10kV以下架空配电线路架设 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2、混凝土C25 3、地脚锚栓M20，1m 4、路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 5、监控杆¦竖杆3米高，横杆0.4米长，8边锥形杆 6、接地母线敷设 户外接地母线敷设 7、25*4mm扁钢 8、避雷针安装 装在构筑物上 金属构架上 9、避雷针¦φ16，1m 10、接地极(板)制作、安装 钢管接地极 普通土 11、50*5镀锌钢管¦L=2500 | 套 | 5 |
| 211 | 引上钢管 φ110 | 1、电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 2、引上钢管¦φ110 | m | 21 |
| 212 | 镀锌线槽80*60*1.0mm | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、镀锌线槽¦80*60*1.0mm | m | 10 |
| 213 | 辅材 | 1、辅材 2、水晶头、扎带，胶布，铁线，排插，保护地线，电力电缆，户外的遮雨挡板及相关管槽等 | 批 | 1.000 |
|  | 九、阳光饭堂 |  |  |  |
| 214 | 防油污筒机 | 1具有400万像素CMOS传感器。 2.镜头支持可拆卸，方便清洗和更换。 3.支持H.265及H.264编码。 4.帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)。 5.宽动态范围：120dB。 6.具有断线自动重连、在线升级、配置保存获取、恢复出厂设置和重启、字符叠加、双（多）码流、制动注册、本机存储、web服务、报警、日志记录、余韵、视音频编码码流的传输、存储封装格式等功能。 7.支持多码流同时并发输出，可达到：主码流：2560x1440、25帧/s 辅码流：704x480、25帧/s 三码流：1920x1080、25/s。 8.多路访问功能：支持主码流同时输出20路2560x1440、25帧/s、2MBPS图像以供客户端浏览。 9.具有抗丢包（10%）处理能力。 10.网络协议：具有TCP/IP、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP、组播设置选项。 11.抓拍图片功能：具有手动抓拍、定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传功能设置选项，抓图的时间间隔和报警抓拍图片数量可设置。 12.感兴趣区域增强编码功能：支持感兴趣区域增强编码功能，能通过菜单设置 功能开启/关闭，并具有6个图像质量等级设置选项。 13.非法访问报警功能：当使用某账户登录，密码输入错误次数超过所设定的次数时，会锁定该账户并触发报警，且在一定时间内使用该账户无法登录设备。 14.密码复杂度提示功能：支持设置账户登录密码时，可自动提示密码复杂度为低、中、高。 15.视频编码格式：H.265、H.264（baseline/main/high profile）、MJPEG. 16.音频编码格式：G.711a、G.711u、MP2L2、G726、G.722.1、AAC、PCM. 17.录像配置功能：具有定时、移动侦测、动测或报警、动测和报警、事件和报警6中录像触发方式配置设置选项。 18.智能分析功能：具有以下智能分析功能设置选项：音频异常、虚焦侦测、场景变更、区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取。 19.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 | 台 | 9.000 |
| 215 | 筒机支架 | 1、筒机支架¦壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 9.000 |
| 216 | 高清解码器 | HDMI路数:4路 HDMI输出分辨率 1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ， 720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ， 4K：3840*2160@30HZ BNC路数 2路 解码分辨率: 最高支持1200W 解码通道:32个 解码能力:8路800W@30fps，或12路500W@30fps， 或20路300W@30fps，或32路1080P@30fps及以下分辨率 画面分割数: 1/4/6/8/9/12/16 | 台 | 1.000 |
| 217 | 6类网线 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、Cat6非屏蔽双绞线 | m | 750 |
| 218 | 监控专用屏 | 1、显示设备 监视器 ＞50" 2、监控专用屏¦55寸 | 台 | 1 |
| 219 | PVC线槽39*19mm | 1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2、PVC线槽¦39*19mm | m | 105 |
| 220 | 辅材 | 1、辅材 2、水晶头、扎带，胶布，铁线，电源线，插座，排插，保护地线等。 | 批 | 1 |
|  | 十、出入口人脸识别道闸系统 |  |  |  |
| 221 | 单机芯翼闸 | 外形尺寸（mm）：L = 1200, W = 300, H = 980 红外对射管：5对 伸缩臂长：260mm 材质：SUS 304 厚度：顶盖1.2mm；箱体1.0mm 通行速度：常闭模式20人/分钟；常开模式30人/分钟 闸门开/关时长：0.8秒 输入控制信号：开关信号 输入电压：AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz 输出电压：DC 24V 5A，DC 12V 3A 工作环境温度范围：-28℃~ 60℃ 相对湿度：5% ~ 80% 工作环境：室内、室外 | 台 | 2 |
| 222 | 双机芯翼闸 | 外形尺寸（mm）：L = 1200, W = 300, H = 980 红外对射管：5对 伸缩臂长：260mm 材质：SUS 304 厚度：顶盖1.2mm；箱体1.0mm 通行速度：常闭模式20人/分钟；常开模式30人/分钟 闸门开/关时长：0.8秒 输入控制信号：开关信号 输入电压：AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz 输出电压：DC 24V 5A，DC 12V 3A 工作环境温度范围：-28℃~ 60℃ 相对湿度：5% ~ 80% 工作环境：室内、室外 | 台 | 2 |
| 223 | 闸机遥控器 | 1、工作电压：DC 12V；静态工作电流：≤6mA；工作温度：-40℃~80℃； 2、接收灵敏度：≥-105dBm；工作频率：315MHZ；遥控距离：空旷地5-50米； | 台 | 3.000 |
| 224 | ▲人脸识别面板机 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头；面部识别距离＞2m，远近可调，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别，设备可支持刷卡(需外接485/韦根读卡器)、刷卡+人脸识别（需外接USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器）、自动模式（刷卡、人脸、人证自动切换，需外接USB身份证阅读器）; 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： RJ45*1、母头；RS485*1；双向韦根*1；USB *1；喇叭扬声器；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A； 8、使用环境：室内外，IP65； 9、安装方式：通道安装； 10、产品尺寸：172mm*156mm*505mm ； 11、工作温度：-30~60℃。 | 台 | 6.000 |
| 225 | 身份证阅读器 | 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 通信接口：USB2.0接口； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.3A（Max）； 产品尺寸：132*91*23.5mm。 | 台 | 1 |
| 226 | 路由管理单元 | 1、无线速率：双频并发，1167Mbps。 2、传输标准：802.11ac/a/n 2 x 2 & 802.11b/g/n 2 x 2，MIMO。 | 台 | 1 |
| 227 | 平台管理单元 | 1、 I3-8100T/4GB/500G/蓝牙无线 | 台 | 1 |
| 228 | 中控终端 | 1、合金外框，防刮防掉色。 2、屏幕正面防眩光，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。 4、采用21.5英寸电容式触摸屏，支持10点触控，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。 | 台 | 1 |
| 229 | 4G可视化指挥调度终端 | 1、支持对讲，本地摄录。 2、电池工作时间： （1）开机，在未关闭警示灯、定位、对讲功能状态下，可连续工作18小时。 （2）开启本机录像，视频分辫率640×480,视频帧率30帧/s,可连续工作8小时。 3、设备三防，防冲击，防跌落，防震动。 4、设备内包含3年4G流量 | 台 | 2.000 |
| 230 | ▲智慧防管理系统 | 平台应至少能实现如下功能： 1、系统管理 2、设备管理 3、学校管理 4、用户管理 5、访客管理 6、接送人管理 7、白名单管理 8、审核管理 9、考勤管理 10、历史查询 11、数据统计 12、安保管理 13、调度指挥 14、考勤查询 15、线上人脸照片注册录入 16、授权出校 17、请假管理 18、迎宾管理 19、微信考勤通知 | 套 | 1.000 |
| 231 | 辅助材料 | 1、辅助材料 2、辅材包含（水晶头、扎带、胶布、电源线、管材、线材、支架等） | 批 | 1.000 |
|  | 十一、信息发布系统 |  |  |  |
|  | 一、篮球场舞台LED显示屏 |  |  |  |
| 232 | 篮球场舞台LED显示屏（8.09m*0.73m） | 户外P10单红表贴，像数点间距 10mm 像素密度 10000Dots/㎡ 像素构成 1R 灯管封装 SMD2835H 尺寸8.09*0.73=5.91㎡ | m2 | 5.910 |
| 233 | 单色控制系统 | 1、单色控制系统 | 台 | 1.000 |
| 234 | 辅助材料 | 1、辅助材料 2、辅材包含（水晶头、扎带、胶布、电源线、管材、线材、支架等） | 批 | 1.000 |
|  | 二、校园进门大厅LED显示屏 |  |  |  |
| 235 | ▲校门口信息发布，P4全彩LED显示屏(2.56m*1.44m) | 像数点间距 4mm 像素密度 62500Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2525 套件材料：采用聚碳和玻璃纤维材质 为确保屏体的安全性，要求LED显示屏所使用的PCB和套件(底壳、面罩)防火阻燃达V-0等级 模组分辨率 80*40=3200Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤10.34A 模组功率 ≤47W 驱动方式 1/10恒流驱动 亮度 4500cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 ≥140度 屏幕垂直视角 ≥130度 最佳视距 ≥4m 使用环境 户外 每平方模组最大功率 ≤909W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤1371W/m2 灰度等级 红、绿、蓝各16bits 低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度等级）达到14bit 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥960Hz 色温 3000K-18000K可调 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 为确保产品稳定，及长期使用，防护等 级需达到IP65 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 | m2 | 3.680 |
| 236 | 接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； | 台 | 4.000 |
| 237 | 全彩软件 | 1、支持多种网络类型：支持局域网、互联网、虚拟专用网。 2、支持高效发布：支持文件上传与下载断点续传，支持媒体共享，媒体文件无需重复上传。支持按时段下载、定时下载、立即下载等下载方式。 3、控制系统状态监控：DVI连接状态、发送卡状态、接收卡状态、监控卡状态、温度、湿度、烟雾、电源电压、风扇转速、排线。 | 套 | 1.000 |
| 238 | 专业主控（二合一同步处理器） | 1、VX1(QL)具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、同时2个千兆网口输出，最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5、支持画面偏移； 6、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7、支持亮度和色温调节； | 台 | 1.000 |
| 239 | 户外钢结构 | 1、户外钢结构（不锈钢） | m2 | 3.68 |
| 240 | 户外立柱箱体结构 | 1、户外立柱箱体结构 | m2 | 4.1 |
| 241 | 电力电缆ZR-RVVZ-5*10mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩：C4-8-1+补C4-8-1 2、铜芯电缆¦ZR-RVVZ-5*10mm2 | m | 100 |
| 242 | 电源线ZR-BVV-4mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线¦ZR-BVV-4mm2 | m | 100 |
| 243 | 配电箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱¦定制，含输入空开、40KA浪涌保护器、输出空开、接地铜排等 | 台 | 1 |
| 244 | 辅助材料 | 1、辅助材料 2、辅材包含（水晶头、扎带、胶布、电源线、管材、线材、支架等） | 批 | 1.000 |

（四）、现场踏勘

1、本项目不统一组织踏勘现场，潜在供应商可自行前往项目现场及周围环境进行勘察（事前与采购人联系确认踏勘时间）。

2、供应商踏勘现场发生的费用自理，除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（五）、包装、装卸、运输、保管及保险

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由成交供应商负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

5、标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

6、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

7、货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（六）、安装调试

1、成交供应商负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。

2、成交供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作，并提交详细安装进度表。

3、安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、调试：按国家相关验收规范进行。

6、成交供应商提供的设备均须是原厂生产的全新正品，相关标签明晰，证票齐全，包装完好，设备构造和设备功能正常，外观无划花、裂痕、凹陷和破损

7、设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（七）、质量保证及售后服务

1、成交供应商必须保证所提供的产品是完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）专业产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。

2、供应商提供的软件必须保证是正版、无病毒、没有任何版权纠纷和没有预留任何后门或逻辑炸弹。

3、成交供应商对提供的所有硬件设备、软件提供不少于三年，线路三年的质保期及技术支持服务。质保期为项目验收合格，由合同双方签署验收合格证书并办理项目移交之日算起。在质保期内，成交供应商负责对其提供的设备、软件进行维修保养，费用包括在投标报价当中；

4、质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，成交供应商应按同类产品的最优惠价格提供保修服务。

5、响应时限要求：

（1）质保期内：响应时限为30分钟，重大故障3小时内修复，一般故障2小时内修复。保证在8小时内排除设备故障，恢复正常。

（2）如果设备故障在规定时间后仍无法排除，成交供应商在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，否则，一切后果由成交供应商负责。

6、所有服务方式均为原厂商或供应商上门保修，即由原厂商或供应商派人到采购人使用现场进行维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

7、中标供应商须提供售后技术支持中心的详细资料。提出质保期满后的收费维修、维护内容，费用(该费用不包括在投标总价内)和服务方式、范围。

（八）、交付使用时间及交货地点要求

1、交付使用时间：签订合同并生效后25个日历天内完成供货安装并调试完成。

2、交货地点：采购人指定位置。

3、交货方式：现场交货。

（八）、付款办法

所有物品按要求安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后采购人自收到成交供应商递交的发票后30日内向成交供应商支付合同总价的95%；验收合格之日起1年后，采购人支付合同总价的5%给成交供应商。

（九）、培训

为了使用户技术人员能熟练掌握各种产品的操作和维护系统正常的运行，成交供应商应对采购人有关人员进行对设备、系统使用、系统维护、安全管理等方面的培训，编制培训计划。

1、培训对象

针对本项目的项目培训对象主要包含有：

- 学校老师：对学校的老师进行各课室设备使用和软件平台的使用培训。

- 学校运维管理人员：整个学校的运维管理人员团队。

3）学校有需要使用到设备、软件的相关人员培训。

2、培训地点：学校指定相关地点。

（十）、验收

1、供应商应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

2、国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

3、国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

4、验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名。

# 第三部分  磋商须知

## 说  明

- 适用范围

  - 本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

- 定义

  - “采购人”是指：中山市南区文体教育局。

  - “监管部门”是指：中山市财政局南区分局 。

  - “政府采购代理机构”是指：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司。

  - “合格的供应商”是指：符合磋商文件申请人资格要求的供应商。

  - 若供应商为非独立法人分公司的需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

  - “磋商小组”是依《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规组建的专门负责本次磋商评审工作的临时性机构（其成员称为评委）。

  - “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

  - “竞争性磋商响应文件”又称“首次响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

- 合格的货物、服务、工程

  - 货物：指所有的由响应供应商为满足磋商文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、软件、图纸和其它材料。

  - 服务：指响应供应商提供的货物供应、安装、调试、验收、保障服务、技术支持及与货物有关的运输和保险以及其他伴随服务。

  - 工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

- 磋商费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次采购由成交供应商向采购代理机构交纳成交服务费。以《成交通知书》中确定的成交金额作为收费的计算基数。成交服务费不在响应报价中单列。收费标准参照国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定，采用差额定率累进法计算。

| 中标金额（万元） | 采购收费标准 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

例如：某项目中标金额为400万元，计算成交服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 0.8% = 2.4万元

计收费 = 1.5万元 + 2.4万元 = 3.9万元

- 成交服务费的货币为人民币。

- 成交务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票或现金的形式支付。

- 成交服务费支付时间：成交服务费必须在成交供应商领取《成交通知书》时一次性付清，如果成交供应商未能按时交纳成交服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

## 二、磋商文件

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

      - 竞争性磋商邀请函；

      - 用户需求书；

      - 磋商须知；

      - 合同书格式；

      - 响应文件格式；

      - 在磋商过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等。

  - 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 磋商文件的澄清

  - 竞争性磋商文件的澄清是指采购人对磋商文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价供应商提出的问题。竞争性磋商文件的修改是指采购人或采购代理机构对磋商文件中出现的错误进行修订。

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，供应商均应按《竞争性磋商邀请函》所示的联系方式以书面形式（加盖单位公章）将澄清要求通知政府采购代理机构，并须为政府采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容作出解释，并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答供应商提出的疑问。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本磋商文件的所有收受人，该书面澄清答复将视为本磋商文件的组成部分，对报价供应商有约束力。供应商在收到采购代理机构发给的任何澄清或修改文件时，都应在收到后立即以书面形式（加盖单位公章）向政府采购代理机构确认。

  - 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 磋商文件的修改

  - 在报价截止时间前，无论出于何种原因，根据项目的需要，政府采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对磋商文件进行修改和变更。

  - 磋商文件的修改将以书面的形式于响应文件递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

  - 考虑到该修改和变更的影响，采购人和政府采购代理机构可酌情推迟响应文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的供应商。

  - 在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

## 三、响应文件的编制

- 响应文件编制基本要求

  - 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

  - 供应商提交的响应文件及其与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件按无效响应处理。

  - 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

  - 供应商应对报价货物提供完整的详细的技术说明。供应商报价的内容与竞争性磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，供应商都应按附件的格式如实填写技术规格对比表和商务条款对比表。

  - 供应商应确保采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 响应供应商应以人民币报价。

- 响应文件的构成

  - 响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

  - 供应商应按本磋商文件规定的内容和格式编制并提交响应文件，响应文件应参照磋商文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）供应商报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，供应商都应按附件的格式如实填写与用户需求差异表和合同条款响应表；

（2）供应商应按响应文件格式的要求提交资格证明文件，并对这些资格文件的真实性负责；

（3）供应商认为需加以说明的其他内容。

- 报价要求

  - 供应商所提供服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

  - 合格的供应商应对所投包组所有采购内容进行报价，不允许只对部分内容报价。

  - 供应商应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

  - 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

  - 成交供应商负责本项目所需服务等全部工作。

- 响应文件有效期

  - ★响应文件应在提交响应文件截止日起90天内保持有效。响应文件有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应竞争性磋商文件而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。同意延期的供应商在原响应文件有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《竞争性磋商邀请函》的规定提交磋商保证金。未按规定交纳磋商保证金的，其响应文件为无效响应文件。

  - 供应商必须按磋商文件的规定缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

  - 磋商保证金交纳形式：银行转账。

  - 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 成交供应商的磋商保证金的退还必须同时满足以下要求（但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外）：

（1）成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

（2）成交供应商按《供应商须知》规定签订合同的，自合同上传至中山市公共资源交易系统之日起5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 响应文件的样式和签署

  - 响应文件数量：正本一份，副本三份。响应文件的副本可以为正本的复印件。响应供应商应将响应文件正本（1份）、所有副本（3份）和响应文件电子档（U盘或光盘等介质）分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。响应文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。

  - 响应文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章，响应文件副本可以由响应文件的正本复印而成，正副本均需加盖骑缝章。

  - 响应文件应使用A4规格纸张，响应文件的正副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表在磋商文件要求的位置签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中，否则将被视为无效报价而予以废标。

  - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

  - 在磋商文件中已明示需盖章及签名之处，响应文件正本均须加盖响应供应商公章，并经响应供应商法定代表人或其授权代表签名或盖章。

  - 磋商文件所涉及到关于签名或签字，是指使用亲笔签名、电子签名、私章等有同等法律效力的签名、签字形式均有效。

## 四、响应文件递交

- 响应文件的密封和标记

  - 信封或外包装正面应当注明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、供应商地址及“正本”等字样和“在（磋商截止时间）前不得启封”的字样，封口处应加盖公章。

封套均应按以下格式标记：

“递交：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

采购项目名称：（采购项目名称）        采购项目编号：（采购项目编号）

供应商名称：

供应商地址：

在（磋商截止时间）前不得启封”的字样。

  - 如因封套未按要求密封和加写标记或者密封不严导致响应文件非人为因素过早启封的，采购代理机构概不负责，并将该文件退还给该供应商。

  - 采购代理机构对因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

  - 采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 响应文件的递交和退回

  - 所有响应文件应于《竞争性磋商邀请函》中规定的截止时间前递交到规定的磋商地点。

  - 未按要求密封的，或迟交或未送达指定地点的响应文件，按《中华人民共和国政府采购法》的规定，政府采购代理机构将拒收或原封退回。

  - 参加开标的供应商代表应在投标截止时间前完成网上签到，签到方式有：①使用指纹或身份证或使用“粤省事”居民身份电子凭证签到（相关人员指纹或身份证信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入，使用“粤省事”居民身份电子凭证其居民身份证签发地需为广东省内，具体操作详见中山市公共资源交易中心关于启用“粤省事”居民身份电子凭证开标签到功能的通知，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167）的,以投标截止时间前完成指纹或身份证或使用“粤省事”居民身份电子凭证签到确认响应文件递交的有效性；②使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认响应文件递交的有效性；③如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认响应文件递交的有效性。

  - 本次采购不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

  - 供应商在提交响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。在首次响应文件递交截止时间之后，除非在磋商期间应磋商小组的要求，否则供应商不可以修改其响应文件内容。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

  - 磋商期间应磋商小组要求所作的澄清、说明、更正和最终报价应在磋商小组规定的时间内递交。

  - 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

## 五、磋商及评审

- 评审方法

  - 本次磋商项目的评审采用  综合评分法 ，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照磋商文件的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。评审总得分相同的（四舍五入保留至小数点后两位），按磋商报价由低到高顺序排列。评审总得分且磋商报价相同的，按技术商务评分的高低得分进行排序，并按排序先后确定成交候选供应商或者成交供应商。

  - 磋商评审分四阶段进行：

第一阶段：磋商小组对每位供应商的响应文件进行资格、符合性审查。磋商小组根据磋商文件对响应文件进行符合性审查，检查响应文件提交的内容是否齐全、签署是否合格、是否满足磋商文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按磋商文件的要求作出了相应的承诺。

响应文件出现下列情况时将被认定为无效报价：

1）供应商未按竞争性磋商文件规定提交保证金或金额不足的；

2）响应文件主要资料不齐全或签署不合格的；

3）响应文件有效期不符合要求的；

4）供应商未完全满足竞争性磋商文件中供应商资格要求的；

5）报价总价超出项目上限价的；

6）报价不是固定价或报价方案不是唯一的；

7）报价有重大漏项或重大不合理的；

8）响应文件不符合竞争性磋商文件带“★”要求的内容或与竞争性磋商文件中的商务、技术要求有重大保留或偏离的；

9）响应文件不满足用户需求书要求；

10）未实质性响应磋商文件的。

符合性审查合格的供应商进入后续评审，不合格的为无效报价，不进入后续评审。

符合性评审标准：《初步审查表》（详见附表1）

第二阶段：磋商小组按随机抽签产生的磋商顺序或按现场签到产生的磋商顺序与符合资格的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会（磋商内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有供应商）。如磋商小组认为有必要，可进行二轮及以上轮次的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露其技术、价格和其他重要信息；磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致意见，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。磋商小组要求所有磋商供应商在规定的时间内提出最终磋商报价，包括最终澄清方案、报价及有关承诺等。除非在磋商时磋商小组根据用户需求书内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次响应报价的最后磋商报价。

第三阶段：进行技术商务及价格的详细评审。磋商小组各成员按照评标程序、评分标准以及权重（分值）分配的规定，就各个供应商的技术商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分（评审内容详见附表3《技术商务评分表》），各评委技术商务评分的算术平均值即为该供应商的技术商务得分。然后，算出各供应商的价格得分。将各供应商的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分（所有得分均按四舍五入保留至小数点后两位）。

第四阶段：磋商小组出具评审报告，并推荐成交候选人名单。本项目推荐3名成交候选人。将综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）评审价格（由低到高）；（2）技术商务得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由磋商小组抽签确定。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人。成交供应商放弃成交或成交资格被依法确认无效的，采购人可以确定评标委员会推荐的第二成交候选人作为成交供应商，以此类推，也可以重新组织采购活动。

  - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后评审价格最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×100×价格评分权重

  - 权重分配：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 65% | 35% |

  - 价格评审：将评委会校核后的各供应商的报价单价汇总价格定义为评标价格。取各评标价格的最低价为评标基准价格，磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×100×价格评分权重，依此计算出所有供应商的价格评分。

  - 根据技术商务及价格的综合评分（分别为F1、F2），代入下列公式计算各供应商的总得分。  进入详细评审的各供应商的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，报价总价低者优先）。

评标总得分=F1+F2

其中，F1、F2分别为技术商务评分、价格评分的汇总得分。

  - 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法人代表或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

  - 在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的供应商以无效报价处理。

  - 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

  - 供应商不够三家的情况

如果评审当天，报价截止后供应商不足3家或者通过资格、符合性审查的供应商不足3家的，除特殊情况或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库124号）和中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》的规定外，本项目作废标处理。废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）竞争性磋商文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

（2）磋商文件没有不合理条款、采购程序符合规定，采购人需要采用其他采购方式采购的，经财政部门同意后可依法转换采购方式进行。

  - 最后磋商报价的核实：磋商小组对各供应商的最后磋商报价进行核实，如存在报价的算术错误、漏项、缺项等，磋商小组按下述原则对供应商的最终报价进行修正，并以此作为评审价格。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 对主要服务，供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

- 对非主要服务，供应商报价漏项的，评审时将要求漏项的供应商予以澄清，但该澄清不作为评审的依据；磋商小组将以其他供应商对应项的最高报价补充计入其评审价格；

- 对非主要、非主要服务的费用，如果供应商是另行单独报价的，报价时也相应另行计入其评审价；

- 对数量的评审，以《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由磋商小组以其专业知识判断。

- 采购政策

  - 符合“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定”以及“《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定”的供应商，其产品报价给予6%的扣除后参与评审。即：评标价格＝核实后的总价－小型或微型企业产品核实后的价格×6%；因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和报价。

  - 根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

  - 根据财政部印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则视为非残疾人福利性单位。

  - 供应商若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

  - 中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

  - 节能产品、环境标志产品价格扣除（如适用）

A）响应产品（针对非政府强制采购产品）纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖供应商公章）。

B）响应产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品响应报价占总响应报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供响应产品所在清单页加盖供应商公章）。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人以上的单数组成，其中专家评委按要求在专家库内随机抽取产生。磋商小组负责全部的评审工作，任何人不得干预磋商小组的工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由磋商小组负责完成。磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件、澄清和最终报价等内容进行评审；实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应文件。

  - 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

  - 磋商小组依法根据磋商文件的规定与供应商进行磋商及对响应文件和最终磋商结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

  - 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规的规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

  - 代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

- 法律责任

  - 接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向磋商双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

  - 从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

- 确定成交供应商

  - 在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照磋商文件的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为第一成交候选供应商，根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

  - 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 如果成交供应商不能按照磋商文件要求及响应文件的承诺签订合同或成交供应商的响应文件与事实不符，采购人可以取消该成交供应商的资格并将合同授予另一成交候选人，或者依法重新采购及采取其它采购方式。采购人对受影响的供应商不承担任何责任。

- 拒绝任何或所有报价的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有响应文件都不符合磋商文件要求的，可以否决所有响应供应商。

  - 采购人通过法定或规定的程序，有权在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何响应供应商，以及宣布本次磋商无效，对受影响的响应供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的响应供应商解释采取这一行动的理由。

- 成交结果公告

  - 采购代理机构将中标结果在①中山市政府采购网；②中山市公共资源交易中心（http://ggzyjy.zs.gov.cn）；③广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）；④中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等相关媒体公告。

## 六、询问、质疑和投诉

- 询问

  - 投标人对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向政府采购代理机构提出询问，政府采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见《竞争性磋商邀请函》中“政府采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

- 质疑

  - 投标人认为采购过程或评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

  - 提交要求

以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 投标人提出质疑时应当当面提交《质疑书》文本原件至采购代理机构并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：（详见财政部国库司发布的《政府采购供应商质疑函范本》），可在中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）的“下载专区”下载。）

- 质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 所质疑的政府采购项目，具体的事实依据（包括证据资料）；

- 必要的法律依据；

- 提起质疑的日期；

质疑人是自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当有法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交质疑函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时 ）亲自办理的，需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的投标人；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

采购代理机构：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

公司地址: 中山市南区恒美恒洋四街三巷4号

邮    编：528400

电    话：0760-88662692

联 系 人：黄小姐/韩小姐

- 投诉

  - 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内向中山市财政局政府采购监管科（财政部门）投诉。

  - 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：（详见财政部国库司发布的《政府采购供应商投诉书范本》），可在中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）的“下载专区”下载。）

- 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

- 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- 事实依据；

- 法律依据；

- 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 投诉人提起投诉应当符合下列条件，否则不予受理：

- 提起投诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期限内提起投诉；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 财政部规定的其他条件。

- 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

  - 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

  - 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- 捏造事实;

- 提供虚假材料;

- 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 七、签订合同

- 成交通知书

  - 成交结果公告发布的同时，采购代理机构向成交供应商发出依法确认的《成交通知书》。

  - 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。除不可抗力等因素外，《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

  - 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同。

  - 成交供应商须在《成交通知书》发出之日起30日内与采购单位签订合同，成交供应商不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如成交供应商没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为该成交供应商放弃成交资格。采购人有权将本项目重新组织采购或确定评标委员会推荐的第二成交候选人为成交供应商。

- 中小微企业开展政府采购质押融资业务的相关规定

  - 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。

截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：

| 序号 | 银行机构 | 经办部门 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行中山分行 | 公司业务部（普惠金融事业部） | 刘文锋 | 15914681189 |
| 2 | 中信银行中山分行 | 公司银行部 | 文丹 | 13902592267 |
|  |  | 风险管理部 | 赵月华 | 18938727559 |
| 3 | 渤海银行中山分行 | 公司金融部 | 吴事成 | 0760-87911816 |
|  |  |  | 袁筱雯 | 0760-87911859 |
| 4 | 广发银行中山分行 | 公司银行部 | 董永锋 | 0760-88862907 |
|  |  |  | 徐菁 | 0760-88862992 |
|  |  |  | 章海珊 | 0760-88862956 |
| 5 | 中山农村商业银行 | 公司业务部 | 梁搴 | 0760-88227161 15019540000 |
|  |  |  | 苏天牧 | 0760-88388921 13622700101 |
| 6 | 中国建设银行中山市分行 | 普惠金融业务部 | 郭桂云 | 13703043039 |
|  |  |  | 陈壁 | 13790746032 |
|  |  |  | 刘华胜 | 13824770347 |
| 7 | 中国农业发展银行中山市分行 | 客户业务部 | 李潇 | 0760-88619134 |
|  |  | 信贷与风险管理部 | 陈宝怡 | 0760-88619626 |
| 8 | 上海浦东发展银行中山分行 | 公司部 | 林于露 | 0760-89982335 |
| 9 | 中国银行中山分行 | 中小企业中心 | 肖东奇 | 0760-86998780 |
| 10 | 东莞银行中山分行 | 业务管理部 | 张楠 | 0760-86939859 15119122878 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行中山分行 | 沙溪支行公司部 | 周立为 | 13925319818 |
|  |  | 小榄支行公司部 | 李国烺 | 13420495864 |
|  |  | 营业部支行公司部 | 华小英 | 18807601933 |
|  |  | 科技支行公司部 | 赵春良 | 13424532121 |
|  |  | 三乡支行公司部 | 郑晨晖 | 13925359322 |
| 12 | 交通银行中山分行 | 普惠金融部 | 王秋 | 1511914536 88806650 |

  - 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。

  - 采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。

  - 中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。

  - 财政部门根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。

八、竞争性磋商文件的解释权

- 本磋商文件解释权归四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司所有。

附表1：（注：本表不需要供应商填写）

初步审查表

采购项目名称：                                                                  采购项目编号：

| 序号 | 供应商 | 磋商保证金已递交 | 响应文件主要资料齐全且签署合格 | 响应文件有效期符合要求 | 供应商符合合格供应商的资格条件 | 磋商报价未超过本项目最高限价 | 报价是固定价且报价方案是唯一的 | 磋商报价无重大漏项或重大不合理 | 符合竞争性磋商文件带“★”要求的内容 | 响应文件与磋商文件中的商务、技术要无重大保留或偏离 | 响应文件是否满足用户需求书要求 | 实质性响应竞争性磋商文件 | 是否合格进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |

注：1、符合审查表的打“○”，不符合审查表的打“×”。全部打“○”的结论填写合格，出现一个“×”的结论填写不合格。

2、结论为合格的报价人可以进入下一阶段的评审。

评委成员签名：                                                  日期：

附表2：价格评审表（注：本表不需要供应商填写）

价格评审表

采购项目名称：                                                                  采购项目编号：

| 序号 | 供应商 | 第二次报价无重大漏项或重大不合理 | 第二次报价未超过第一次报价及最高限价 | 是否合格进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 不通过原因： |

备注：1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的报价，要说明原因。

评委签名：                                                   日期：

附表3：（注：本表不需要供应商填写）

技术商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容及评分 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 15 | 根据投标文件内容，完全响应或优于“四、采购项目需求、技术参数要求表”的“▲”标识条款，得15分，负偏离或不完全响应的扣1分/项，本项最多扣至0分。 |  |
| 2 | 技术服务 | 35 | 根据投标人的运输、安装、验收、培训计划等情况进行评审： 优：运输、安装、验收、培训计划条理非常清晰，脉络分明，操作性强，人性化，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得35分； 良：运输、安装、验收、培训计划条理较清晰，脉络较分明，操作性较强，基本体现以人为本、服务至上的售后理念，得28分； 中：运输、安装、验收、培训计划条理一般，脉络不分明，操作性一般，以人为本、服务至上的售后理念含糊，得21分； 差：运输、安装、验收、培训计划条理模糊，脉络混乱，操作性差，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得14分。 |  |
| 3 | 售后服务方案 | 3 | （1）承诺的质量保证期明确，且优于招标文件要求，售后服务内容详细、可行，售后服务专业、解决问题效率高，响应时间等优于需求要求，得3分； （2）承诺的质量保证期明确，符合招标文件要求，售后服务内容较为详细、可行，解决问题效率良好，响应时间等不低于需求要求，得2.4分； （3）承诺的质量保证期较为明确，满足招标文件要求，售后服务内容基本明确，基本上能解决问题、效率一般，响应时间等满足需求要求，得1.8分； （4）售后服务内容、质量保证期模糊不清，售后服务较差，解决问题效率一般，影响正常工作，响应时间等不满足需求要求，得1.2分。 |  |
| 4 | 企业实力 | 14 | 响应人具有有效期内的质量管理体系认证、环境体系认证、售后服务认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个得2分，满分14分（提供上述在有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（网站：/ http://cx.cnca.cn/）网页截图（供应商可通过网站首页“ 管理体系查询 ” 进行打印）加盖公章装订在响应文件中）。 |  |
|  |  | 3 | 提供由中国人民银行或合法第三方信用服务机构出具的企业信用报告的得3分。 注：1.提供中国人民银行征信中心出具的信用报告的，提供复印件加盖供应商公章装订在响应文件中。 2.提供第三方信用服务机构出具的企业信用报告的，须提供附上中国人民银行出具的相关备案证明资料复印件加盖公章装订在响应文件中，若第三方信用服务机构没有提供中国人民银行出具的相关备案证明资料不得分。 3.信用报告须在有效期内；若信用报告中，没有显示有效期的，信用报告的开具时间为近一年内均视为有效（以投标截止之日计近一年）。 |  |
| 5 |  | 9 | 响应人需具备软件系统开发服务能力，每提供一份有效的软件著作证书得1.5分，本项最多得9分。 |  |
| 6 |  | 13 | 1、拟投入的项目负责人具有高级信息系统项目管理师资格得5分，具有系统集成项目管理工程师资格的得2分，本小项最高得5分。 2、拟投入项目服务团队中具有智能建筑弱电工程师证书每个得2分，本小项最多2分； 3、拟投入项目服务团队中具有信息安全保障(专业级）人员认证的每个得2分，本小项最多2分； 4、拟投入项目服务团队中具有售后服务高级管理师的每个得1分，本小项最多4分. （提供人员证书和社保证明（2019年11月至2020年6月期间任意连续3个月）原件（黑白或彩色均可）及复印件，复印件均须加盖公章，原件备查，不提供原件不得分） |  |
| 7 |  | 8 | 供应商2017年1月1日以来承接完成的同类项目业绩情况(业绩时间以中标通知书时间为准)，有一个得1分，本项最多得8分。 （提供项目业绩合同和中标通知书复印件并加盖供应商公章，开标时提供原件核查，无原件不得分）。 |  |
| 8 | 合计 | 100 | 得分总计 |  |

备注：

1.资质证书、人员证书过期的，如能提供相关部门顺延证书有效期的文件，且符合文件规定的，则视为仍然有效。

2.磋商截止时间前未提供社保原件或社保原件不齐的，可以在响应文件中提供相关承诺（承诺书原件须加盖公章，格式自行编制，承诺书内容包括但不限于以下内容：若我单位成交，合同签订时保证按响应文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所有人员的社保证明或劳务合同，否则视为我单位放弃成交资格），视为满足社保评审要求。

评委签名：                                   日期：

# 第四部分  合同书格式

合同书

采购项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：  2020年    月     日

（注：签订合同时双方可根据项目的具体要求进行修订。）

根据             采购项目(采购项目编号：             )的采购结果，__      _（以下简称甲方）与          （以下简称乙方）就乙方向甲方提供的货物和服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 合同标的

- 合同内容：包括货物供货、运输、仓储、保险、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等全部相关服务。

- 货物名称、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的供货范围、技术规格详见合同附件 1 。 |

- 价格

1.  合同总价：

（人民币）大写                                  (￥              )。

2.  总价包括了货物、相关附件、配套设施（实现系统功能所需的所有设备和设备安装过程中所需的所有管线和辅助材料）、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、安装调试、图纸、资料、质保期、培训等的全部费用。价格明细清单见合同附件     。

- 如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 货物产地及标准

  - 货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

  - 标准：

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 所有软件必须是正版并有制造商使用授权证明。

- 乙方应将所供物品的用户手册、有关资料及配件、工具等交付给甲方。

- 乙方保证所售系统不会侵犯任何第三方权利。

- 包装、装卸、运输、保管及保险

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

- 标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 货物检验与测试

- 甲方有权检验和测试货物以确认货物是否符合合同规格的要求,并且不承担额外的费用。

- 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物,或者进行必要的修改以满足规格的要求。

- 交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 交付使用时间及项目实施地点

- 交付使用时间：签订合同并生效后 25 个日历天内完成供货安装调试完成。

- 项目实施地点：                   。

- 付款（按要求或承诺填写）

所有物品按要求安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后采购人自收到成交供应商递交的发票后30日内向成交供应商支付合同总价的95%；验收合格之日起1年后，采购人支付合同总价的5%给成交供应商。

- 安装与调试

- 成交供应商负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。

- 成交供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作，并提交详细安装进度表。

- 安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关验收规范进行。

- 成交供应商提供的设备均须是原厂生产的全新正品，相关标签明晰，证票齐全，包装完好，设备构造和设备功能正常，外观无划花、裂痕、凹陷和破损

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 现场管理

1． 为便于管理，甲方和乙方在项目期间的联络，应通过指定的乙方和甲方的全权代表进行。

2． 从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，甲方应实施必要的措施配合乙方做好施工现场的安全工作。

3． 乙方派出的服务人员须遵守甲方的各项条例。

4.  乙方派出的服务人员必须遵守安全、文明施工、操作原则，如因乙方原因导致甲方或者其它任何第三方人身、财产损失的，乙方应承担全部责任；

- 验收

- 乙方应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

- 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

- 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

- 验收由甲方、乙方及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

- 质量保证及售后服务

- 乙方必须保证所提供的产品是完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）专业产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。

- 乙方提供的软件必须保证是正版、无病毒、没有任何版权纠纷和没有预留任何后门或逻辑炸弹。

- 乙方对提供的所有硬件设备、软件提供3年，线路1年的质保期及技术支持服务。质保期为项目验收合格，由合同双方签署验收合格证书并办理项目移交之日算起。在质保期内，乙方负责对其提供的设备、软件进行维修保养，费用包含在合同总价当中；

- 质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，乙方应按同类产品的最优惠价格提供保修服务。

- 响应时限要求：

（1）质保期内：响应时限为30分钟，重大故障3小时内修复，一般故障2小时内修复。保证在8小时内排除设备故障，恢复正常。

（2）如果设备故障在规定时间后仍无法排除，乙方在24小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复，否则，一切后果由乙方负责。

- 所有服务方式均为原厂商或供应商上门保修，即由原厂商或乙方派人到甲方使用现场进行维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方须提供售后技术支持中心的详细资料。提出质保期满后的收费维修、维护内容，费用(该费用不包括在报价总报价内)和服务方式、范围。

（具体内容按照成交供应商响应文件的承诺确定）

- 培训

  - 乙方负责对甲方人员进行全面技术培训。

  - 培训内容包括（按成交供应商响应文件的承诺）。

（具体内容按照成交供应商响应文件的承诺确定）

- 技术资料

- 乙方应于验收合格之日起15日内向采购人提供验收报告、技术文件的归纳、整理、提交。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料等。

- 乙方承诺在项目开发过程中及时提交甲方需要的技术文档和资料，项目完成时将项目的全部技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

- 知识产权

  - 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

  - 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的所有权、使用权归甲方所有。

- 产权与风险转移

  - 货物的产权，在货物验收合格并移交交付后由乙方转移至甲方。

  - 货物损坏、灭失的风险在验收合格，甲乙双方签署验收合格证书并移交交付使用时由乙方转移至甲方。

  - 如货物不符合合同约定，甲方可以拒收，在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  - 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

- 索赔

  - 验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

  - 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方已支付的合同价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

  - 乙方收到《索赔通知》后20个日历日内，未给甲方答复的，将被视为索赔以被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后20个日历日内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利（包括但不限于索赔诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

- 违约责任

  - 若甲方无正当理由拒收货物，则甲方应向乙方支付物品总金额5%的违约金；

  - 若甲方无正当理由逾期支付合同价款，则每延迟一日，甲方应按应付未付款项的0.3%向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%；

  - 乙方逾期完工，则每日按合同总额0.3%向甲方支付违约金，但总额不超过合同总额的10%；若乙方逾期完工超过30天，则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 若因乙方提供的货物质量、指标不符合响应文件、本合同以及甲方要求导致不能通过甲方验收的，则乙方应在甲方限定的期限内无条件进行整改，若乙方拒绝整改或整改后仍无法通过甲方验收的，则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 保修期内若乙方未依约履行维修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金人民币伍千元，造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，若乙方在甲方通知时起5日内均未能排除故障或者拒绝进行维修的，则甲方有权委托第三方进行维修，且乙方应承担由此产生的全部费用。

- 保密规定

  - 甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料，特别是国家安全秘密。任何一方如将获知的对方秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

- 争端的解决

  - 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

  - 本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

  - 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

  - 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

  - 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的、无法终止的、不可预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、罢工等等。

  - 合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力时间持续的时间，但也不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

  - 如乙方逾期交货之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

  - 由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，并提供相关部门的证明以证明事故的存在。

  - 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在并持续影响达60天以上，甲乙双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同。这时，甲乙双方均不互提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

- 税和关税

  - 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

  - 中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于产品的进口关税、所有产品的国内增值税）均应由乙方负担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖后即时生效。

- 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正的，另一方可立即终止本合同。

- 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。法院受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 其它

  - 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。本合同与响应文件互为补充，如本合同与响应文件不一致的，以本合同为准。

  - 在执行本合同的过程中，甲乙双方在双方同意的情况下可另行再签订保密协议或廉政协议作为合同附件，与本合同具有同样法律效力。

  - 在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

  - 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 本合同一式    份，甲乙双方各执    份，四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司执壹份。

  - 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

甲方代表人（签字）：                            乙方代表人（签字）：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

开户银行：                                      开户银行：

开户账号：                                      开户账号：

日    期：                                      日    期：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围………………………………………………………………………………

附件2  价格明细清单 ………………………………………………………………………………………

附件3  货物交货及项目进度要求 …………………………………………………………………………

附件4  售后服务计划………………………………………………………………………………………

附件5  验收标准……………………………………………………………………………………………

附件6  技术文件（包括图纸、手册等）…………………………………………………………………

附件7  竞争性磋商文件…………………………………………………………………………………

附件8  响应文件……………………………………………………………………………………………

附件9  中标通知书…………………………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是竞争性磋商文件中的要求和乙方的响应文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

# 第五部分  响应文件格式

## 说   明

- 请报价人按照磋商文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

日期：             年      月      日

## 索引表

- 技术商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 6 |  |  | 见响应文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：报价人应根据《技术商务评审表》的各项内容填写此表。

供应商名称（加盖公章）：

被授权代表（签字）：

日  期：

## 报价函

致：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

依据贵方采购项目名称        （采购项目编号    ) 项目磋商采购服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交响应文件正本    份，副本    份。

据此函，我方宣布同意如下：

本响应文件所附“开标一览表”规定的应提供的服务报价总价为（人民币）：

（大写），                  （小写）。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

- 响应文件有效期为提交响应文件截止之日起 90 天，成交供应商响应文件有效期延至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次磋商文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按磋商文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

报 价 人：

地    址：

传    真：

电    话：

电子邮件：

供应商名称（加盖公章）：

被授权代表（签字）：

日  期：

## 法定代表人/负责人证明书

致：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照/民办非企业单位/社会团体法人登记号码：                   性质：

经营/业务范围：

(为避免废标，请报价人务必提供本附件。)

、

供 应 商（加盖公章）：

地        址：

日        期：

## 法定代表人授权委托书

致：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

兹授权             同志，为我方参加磋商及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：                                    身份证号码：

联系电话：

营业执照/民办非企业单位/社会团体法人证书登记号码：                性质：

经营/业务范围：

供 应 商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

职        务：

日        期：

## 关于资格的声明函

致：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

关于贵方采购项目名称:         ，采购项目编号：        竞争性磋商邀请，本签字人愿意参加磋商响应，提供磋商文件中规定服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我方在法律上和财务上独立、合法运作并独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

（三）我方的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

（四）我方如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

（五）我方 没有 被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（六）我方有在中山市公共资源交易网上成功参与投标并在采购代理机构处购买竞争性磋商文件。

（以上相关证明文件复印件加盖公章附后）如：

- 提供在中华人民共和国境内注册的法人（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证）或其他组织的营业执照复印件；如依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记复印件；

- 提供2019年至响应文件递交截止时间前任意1个月的财务状况报告复印件或2017-2019年度任一年度财务报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件；

- 提供2019年11月份或之后任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件复印件

- 在采购代理机构购买磋商文件的凭证（提供收据或发票）

- 供应商认为有必要提供的其它内容（如有）。

供应商名称（加盖公章）：

被授权代表（签字）：

日  期：

## 中小企业声明函

（如供应商不属于小型或微型企业无须提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加           单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他               （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

注：若报价人不填写本表或不符合小型、微型企业要求的，将不给予产品的价格扣除。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

## 残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位无须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表六：

## 监狱企业的证明文件

（供应商不属于监狱企业无须提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖供应商单位公章

## 其他政策

- 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。

- 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。

- 采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。

- 中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》（格式见附表1），确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。

- 财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。

表七：

## 承  诺  书

致：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

我方对    （采购项目名称）的磋商文件（采购项目编号：       ）所有的内容完全明了。

我方在此承诺，如我方中标，被确认为                 项目的成交供应商，我方保证：

- 提供满足“用户需求书”要求的采购内容和质量要求。

- 按照“用户需求书”中对供应商的要求提供的服务。

- 按照“用户需求书” 的要求提供报价。

- 保证按上所述与用户签订合同，并严格执行竞争性磋商文件的有关规定，按照有关的程序，提供

服务。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或（被授权代表）签字：

日  期：

表八：

## 首次响应报价表

- 报价一览表

| 序号 | 项目内容 | 总报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （采购项目名称） | 小写：￥ 大写：人民币 |  |

注：

- 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包括图纸和工程量清单项目设备供货、人工、其他附件、安装配件、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、资料、质保期、售后服务等相关的全部费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

- 工程量清单报价表

供应商按采购人提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：1、各分项内容请各供应商参照工程量清单提供报价明细表填写；若项目无明确数量需求的，则按实际情况填写或若无费用产生的则填写为“0”。

2、如果分项报价与总报价不一致，以分项报价的汇总价为准。

3、如果以上内容无法满足供应商对磋商报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容， 但不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

4、分项报价的汇总价应等于“报价一览表”中的报价总价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表九：

## 供应商情况介绍表

采购项目名称：                          采购项目编号：

| 报价人情况 |
| --- |
| 供应商全称 |  | 经营场所面积 |  |
| 地 址 |  | 法人代表 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 |  |
| 业务范围 |  |
| 近三年的获奖、认证情况 |  |
| 近三年是否有违法、违约、合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录 |  |
| 近三年所承担的项目是否出现过重大事故 |  |
| 供应商近3年财务简况表 |
| 序号 | 年份 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：1、报价人所述奖励、认证情况须提供相应证明文件（加盖单位公章）的复印件。

2、请投标人在响应文件中提供相关部门审核的财务报表以便验证。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表十：

## 供应商所获得的各级各类资质和认证

采购项目名称：                           采购项目编号：

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：须后附相关资格和认证证明文件加盖单位公章的复印件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表十一：

## 2018年1月1日以来同类项目业绩

采购项目名称：                           采购项目编号：

| 序号 | 起讫时间 | 项目概况 | 项目金额 | 完成情况 | 项目 负责人 | 业主单位 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义承接的项目。供应商应在响应文件中提供该业绩项目的合同（或合同要点）复印件并加盖单位公章，并提供项目业主单位的名称、地点、联系人及联系电话。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表十二：

## 项目负责人简历表

采购项目名称：                          采购项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 用户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 完成日期 | 项目完成质量 |

注：提供项目负责人资格证明文件及社保证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表十三：

## 拟投入人员一览表

采购项目名称：                          采购项目编号：

| 姓名 | 拟任职务 | 资质证书 | 从事服务年限 | 现从事工作 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供上述人员的资格证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表十四：

## 技术商务条款偏离表

采购项目名称：                           采购项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

注：

- 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

- 构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、如有偏离，必须按实填报

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表十五：

## 服务方案及相关承诺

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日  期：

表十六：

## 成交服务费承诺书

致：四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司

如果我方在贵单位组织的(采购项目名称)                  （采购项目编号：      ）竞争性磋商中被确立为成交供应商，我方保证按照磋商文件的有关规定向贵单位交纳成交服务费后，领取《成交通知书》。

联系人：

联系电话：

地址：

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定地址：

法定代表人（或被授权代表）签字：

电    话：

传    真：

承诺日期：            年    月    日

表十七：

（独立于响应文件之外，磋商当天单独准备）

## 第     轮报价及承诺一览表

采购项目名称：                                                                     采购项目编号：

| 采购项目名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 | 大写：人民币 |
| 相关承诺 |  |

供应商名称：

法定代表人（或被授权代表）签字：

日期：

提醒：响应供应商参加报价磋商时自备两张或以上《第   轮报价及承诺一览表》，并加盖报价单位红色公章。《第   轮报价及承诺一览表》为磋商小组与供应商磋商结束后作最终报价而用。

提供相关评审资料原件附表

（本表不需装订到响应文件中）

如果项目要求供应商提供相关评审资料原件核查，请各供应商按以下表格填写并提供相关原件以方便评审。此表不用装订在响应文件中，随原件在响应文件递交截止时间前递交。采购代理机构对原件的真实性不负责任。评审资料原件不是响应文件的组成部分，供应商须将评审资料原件的复印件附在响应文件中，否则视同没有提供相关评审资料。

# 评审资料原件目录

| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称：

供应商代表签字：

领回原件的供应商代表签名：

日期：

采购文件发售登记表

| 发售日期 | 年 月 日 | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |
| 采购项目编号 |  |
| 所投包组 | 包/组 | 售价（元/套） | 元/套 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 单位地址 |  |
| 单位经办人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司常用邮箱(很重要) |  | 联系电话 |  |
| 其他 | 请填好此表（本表不需装订到响应文件中），附营业执照复印件、经办人身份证复印件，复印件均需加盖公章。 |

备注：1、以上内容请真实填写；

2、复印件均需加盖公章。

以下范本仅供供应商须质疑时使用，无须装订到响应文件中

1、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

以下范本仅供供应商须投诉时使用，无须装订到响应文件中

2、投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人/负责人身份证复印件

（正、反面）

代理人身份证复印件

（正、反面）